## Slide 1: بسم الله الرحمن الرحیم
1

## Slide 2: اسلایدهای آموزشی
مدارهاي الكتريكي
<number>

## Slide 3: نمایه مطالب
www.jozve.org
معرفي عناصرالکتريکي و روابط آنها
مدارهاي معادل نورتن و تونن
قوانين جريان و ولتاژ کيرشهف
روشهاي ولتاژ-گره و جريان-خانه
مدارهاي مرتبه اول
مدارهاي مرتبه دوم
<number>

## Slide 4
www.jozve.org
معرفي عناصر الکتريکی و روابط آنها
<number>

## Slide 5: مقاومت الکتريکي
www.jozve.org
واحد اندازه گيري آن اهم مي‌باشد.
بين جريان و ولتاژ آن هميشه قانون اهم برقرار است:
V=R I
کهR مقاومت، I جريان و V ولتاژ است.
<number>

## Slide 6: خازن
www.jozve.org
واحد اندازه گيري آن فاراد مي باشد.
رابطه ولتاژ و بار الکتريکي خازن بصورت زير مي باشد:
که C ظرفيت، q بار الکتريکي و v ولتاژ خازن مي باشند.
<number>

## Slide 7: روابط خازن
www.jozve.org
نکته: ولتاژ خازن بطور ناگهاني تغيير نميکند.
I جريان و v ولتاژ خازن مي باشند:
i =c (dv/dt )
<number>

## Slide 8: ترکيب موازي خازنها
www.jozve.org
<number>

## Slide 9: ترکيب سري خازنها
www.jozve.org
<number>

## Slide 10: سلف (القاگر)
www.jozve.org
واحد اندازه گيري آن هانري (H) ميباشد.
روابط آن بصورت زير ميباشد که L القاکنايي، w انرژي، i جريان و v ولتاژ سلف ميباشد.
نکته: جريان سلف تغيير ناگهاني ندارد.
<number>

## Slide 11: روابط سلفهاي سري
www.jozve.org
<number>

## Slide 12: روابط سلفهاي موازي
www.jozve.org
<number>

## Slide 13: منابع ولتاژ
www.jozve.org
منابع ولتاژ همواره داراي ولتاژ ثابتي هستند و ولتاژ آنها بستگي به ميزان جريان آنها ندارد.
منابع ولتاژ بر دو نوع هستند، منابع ولتاژ مستقل و منابع ولتاژ وابسته.
ميزان ولتاژ منابع ولتاژ وابسته، بستگي به جريان يا ولتاژ قسمت ديگري از مدار دارد.
i(t)
v(t)
+
–
منبع ولتاژ
مستقل
–
v = r ic
يا
v = b vc
+
منبع ولتاژ
وابسته
<number>

## Slide 14: منابع جريان
www.jozve.org
منابع جريان همواره داراي جريان ثابتي هستند و جريان آنها بستگي به ميزان ولتاژ آنها ندارد.
منابع جريان بر دو نوع هستند، منابع جريان مستقل و منابع جريان وابسته.
ميزان جريان منابع جريان وابسته، بستگي به جريان يا ولتاژ قسمت ديگري از مدار دارد.
i(t)
v(t)
+
–
منبع جريان مستقل
i = g vc
يا
i = d ic
منبع جريان وابسته
<number>

## Slide 15: اصل جمع آثار
www.jozve.org
در مدارهايي که چند منبع ولتاژ وجود دارد، هر بار تنها يکي از آنها را در نظر گرفته و با صفر کردن بقيه منابع، پاسخ مدار محاسبه ميشود. اين عمل براي همه منابع انجام ميشود و در نهايت همه پاسخهاي محاسبه شده با هم جمع ميشوند تا جواب نهايي بدست آيد.
منظور از پاسخ مدار، مجهولي است که در مسأله خواسته شده است.
<number>

## Slide 16
www.jozve.org
نکته: براي صفر کردن منابع ولتاژ، آنها را اتصال کوتاه و منابع جريان را مدار باز ميکنيم.
<number>

## Slide 17: مثال
www.jozve.org
در مدار زير با استفاده از اصل جمع آثار مقدار ولتاژ VX را بدست آوريد.
<number>

## Slide 18: حل مثال
www.jozve.org
براي حل، مشابه آنچه که در شکلهاي بالا ديده ميشود، هربار تنها يکي از منابع در نظر گرفته ميشود و ساير منابع صفر ميشوند. مقادير VX1 و VX2 بصورت زير محاسبه ميشوند:
<number>

## Slide 19
www.jozve.org
i1=5/(1+2+1)=1.25mA
VX1=2 i1=2.5 V
i2=50*1/(1+3)=12.5mA
VX2=-2 i2=-25V
V=VX1+VX2=2.5-25
V=-22.5V
<number>

## Slide 20
چند مدار ساده
<number>

## Slide 21: مدار تقسيم کننده ولتاژ
www.jozve.org
مدار تقسيم کننده ولتاژ ازترکيب يک منبع ولتاژ و مقاومتهاي سري تشکيل شده است.
براي بدست آوردن رابطه روبرو، ابتدا جريان مدار محاسبه و سپس ولتاژ هر يک از مقاومتها بدست مي آيد.
<number>

## Slide 22: مثال
www.jozve.org
در مدار زير با استفاده از روابط تقسيم کننده ولتاژ مقدار ولتاژ VX را بدست آوريد.
<number>

## Slide 23: حل
www.jozve.org
براي حل مسأله با توجه به موازي بودن مقاومتهاي 40K، ابتدا مداربصورت روبروساده مي شود.
براي مدار جديد با استفاده از روابط تقسيم کننده ولتاژ مي توان نوشت:
Vx=10*20/(10+20)=6.67V
<number>

## Slide 24: مدار تقسيم کننده جريان
www.jozve.org
مدار تقسيم کننده جريان ازترکيب يک منبع جريان و مقاومتهاي موازي تشکيل شده است.
براي بدست آوردن رابطه روبرو، ابتدا ولتاژ مدار محاسبه و سپس جريان هر يک از مقاومتها بدست مي آيد.
منظور از Gi هدايت الکتريکي مقاومت iام و برابر با 1/Ri ميباشد.
<number>

## Slide 25: مثال
www.jozve.org
در مدار روبرو با استفاده از روابط تقسيم کننده جريان مقدار جريان iX را بدست آوريد.
<number>

## Slide 26: حل
www.jozve.org
با توجه به روابط گفته شده در قسمت قبل همچنين موازي بودن سه مقاومت 1K,10K,1K ميتوان نوشت:
ix=100*0.5/(0.5+10)
=4.76mA
از آنجا که دو مقاومت 1k با يکديگر موازي هستند، بجاي آنها از مقاومت 0.5K استفاده شده است.
<number>

## Slide 27: تبديل ستاره-مثلث و برعکس
www.jozve.org
Y
Y  
<number>

## Slide 28
www.jozve.org
مدارهای معادل نورتن و تونن
<number>

## Slide 29: مدارهاي معادل تونن و نورتن
www.jozve.org
مدارهاي معادل نورتن و تونن تکنيکهايي براي ساده سازي بعضي از مدارهاي الکتريکي هستند.
همه مدارهاي خطي که فقط داراي مقاومتها و منابع هستند را ميتوان بفرم معادل نورتن يا تونن تبديل کرد.
io
+
-
vo
io
+
-
vo
مدار معادل تونن
مدار معادل نورتن
<number>

## Slide 30: مدار معادل تونن
www.jozve.org
يکي از روشها براي يافتن مدار معادل تونن به اينصورت است که:
ابتدا با فرض مدار باز بودن ترمينالهاي a وb، ولتاژ بين آن دو Vab را محاسبه ميکنيم.
سپس با اتصال کوتاه کردن ترمينالهاي a و b، جريان اتصال کوتاه ISc محاسبه ميشود.
<number>

## Slide 31
www.jozve.org
با تقسيم کردن ولتاژ Vab بر ISC مقدار مقاومت تونن که همان RTh ميباشد، بدست ميآيد.
مقدار ولتاژ منبع ولتاژ در مدار معادل تونن همان ولتاژ مدار باز Vab ميباشد.
VTh=Vab/ISC
VTh=Vab
<number>

## Slide 32: مثال
www.jozve.org
مدار معادل تونن مدار زير را بدست آوريد.
<number>

## Slide 33: حل
www.jozve.org
براي حل مسأله از اصل جمع آثار استفاده مي‌کنيم:
<number>

## Slide 34
www.jozve.org
از آنجا که مقاومت 4 اهمي از طرف پايانه a مدار باز است از آن جرياني عبور نميکند. بنابراين با استفاده از روابط تقسيم کننده ولتاژ داريم:
Vab1=25*20/(20+5)=20V
<number>

## Slide 35
www.jozve.org
اينبار با صفر کردن منبع ولتاژ ، مقدار ولتاژ Vab2 محاسبه ميشود:
R=R1|| R2=5*20/(5+20)=4Ω
Vab2=3*4=12V
<number>

## Slide 36
www.jozve.org
بنابراين مقدار Vab برابر خواهد شد با:
Vab=Vab1+Vab2=20+12=32V
حال با فرض اتصال کوتاه بودن ترمينالهاي a و b مقدار جريان اتصال کوتاه محاسبه مي‌شود:
<number>

## Slide 37
www.jozve.org
با استفاده از اصل جمع آثار مقدار جريان اتصال کوتاه برابر 4 آمپر بدست مي آيد ISC=4A.
مقادير منبع ولتاژ و مقاومت تونن بصورت زير محاسبه ميشوند:
VTh=Vab=32V
RTh=Vab/ISC=32/4=8Ω
<number>

## Slide 38: روش دوم محاسبه مدارمعادل تونن
www.jozve.org
براي بدست آوردن مقاومت تونن مي توان به اينصورت عمل کرد که ابتدا تمام منابع ولتاژ و جريان مستقل را صفر کرده و مقاومت معادل ديده شده از دو سر a وb محاسبه ميشود. اين مقاومت همان مقاومت معادل تونن RTh ميباشد.
مقدار ولتاژ منبع ولتاژ معادل تونن VTh مشابه حالت قبل محاسبه ميشود و همان Vab با فرض مدارباز بودن دو سر a و b ميباشد.
<number>

## Slide 39: مثال
www.jozve.org
براي مدار زير مدار معادل تونن را بدست آوريد (همان مدار مثال قبلي(.
<number>

## Slide 40: حل
www.jozve.org
نحوه محاسبه ولتاژ VTh مشابه مثال قبلي است و مقدار آن برابر با 32V ميباشد.
براي محاسبه RTh، ابتدا تمام منابع مستقل را صفر ميکنيم و مدار زير حاصل ميشود. سپس مقدار مقاومت معادل ديده شده از دو سر a و b را محاسبه ميکنيم:
<number>

## Slide 41
www.jozve.org
از آنجا که مقاومتهاي 5 و 20 اهمي با هم موازي و مجموعه آنها با مقاومت 4 اهمي سري هستند، مقاومت معادل کل از رابطه زير بدست ميآيد:
R=(5||20)+4=5*20/(5+20)+4
R=4+4=8Ω
RTh=8Ω
<number>

## Slide 42: حالت خاص
www.jozve.org
در بعضي موارد که در مدار منابع ولتاژ يا جريان وابسته وجود دارد، براي يافتن مقاومت معادل ميتوان يک منبع ولتاژ آزمون VT به دو سر a و b اعمال کرد و جريان ورودي به مدار IT را محاسبه کرد. مقدار مقاومت تونن از رابطه زير قابل محاسبه است:
RTh=VT/IT
<number>

## Slide 43
www.jozve.org
مقاومت معادل تونن مدار زير را بدست آوريد:
(توجه کنيد که منبع جريان وابسته است.)
مثال از حالت خاص
<number>

## Slide 44: حل
www.jozve.org
از آنجا که منبع ولتاژ داخل مدار وابسته است نبايد آنرا صفر کرد. با اعمال يک منبع ولتاژ ولتاژ مستقل در پايانه هاي a و b مدار زير بدست ميآيد:
<number>

## Slide 45
www.jozve.org
با توجه به اينکه i و IT مساوي و در جهت مخالف هستند، بنابراين i=-IT خواهد بود.
i1=(VT-1.5 i)/3
i2=VT/2
IT=i1+i2=(VT-1.5 i)/3+VT/2=5VT/6- 0.5 i
IT=(5/3)VT
RTh=VT/IT=3/5=0.6Ω
بنابراين مقدار مقاومت تونن برابر با 0.6 اهم ميباشد.
<number>

## Slide 46: مدار معادل نورتن
www.jozve.org
مشابه آنچه براي مدار معادل تونن گفته شد، مي‌توان بجاي هر مدار شامل مقاومتها، منابع مستقل يا وابستة ولتاژ يا جريان از تركيب موازي يك منبع جريان و يك مقاومت استفاده كرد.
<number>

## Slide 47
www.jozve.org
بجاي مدار سمت چپ از معادل آن مي‌توان استفاده كرد كه در سمت راست نشان داده شده است.
io
+
-
vo
<number>

## Slide 48: نحوة محاسبة مدار معادل نورتن
www.jozve.org
شامل دو مرحله است:
1-يافتن مقاومت نورتن
2- يافتن مقدار منبع جريان نورتن
io
+
-
vo
<number>

## Slide 49: مقاومت نورتن
www.jozve.org
نحوة يافتن مقاومت نورتن مشابه روشهاي يافتن مقاومت تونن است.
با محاسبة ولتاژ ترمينالهاي خروجي وقتي كه مدار باز هستند و سپس محاسبه جريان اتصال كوتاه ترمينالهاي خروجي. R=V/ISC
تمامي منابع مستقل ولتاژ و جريان برابر با صفر قرار داده مي‌شود، سپس مقاومت معادل محاسبه مي‌شود.
<number>

## Slide 50: منبع جريان نورتن
www.jozve.org
مقدار جريان منبع جريان نورتن، برابر است با همان جريان اتصال كوتاه ترمينالهاي خروجي.
توضيح: در صورتيكه مدار معادل تونن موجود باشد، از رابطة زير هم مي‌توان جريان منبع را بدست آورد:
IN=VTh/RTh
<number>

## Slide 51: مثال
www.jozve.org
مدار معادل نورتن مدار زير را بدست آوريد:
<number>

## Slide 52: حل
www.jozve.org
ابتدا جريان اتصال كوتاه را محاسبه مي‌كنيم:
<number>

## Slide 53
www.jozve.org
با استفاده از اصل جمع آثار مقدار جريان 4 آمپر بدست مي‌آيد.
ISC=4A
همانگونه كه بعداً نيز اشاره خواهد شد، براي يافتن جريان اتصال كوتاه مي‌توان از روشهاي ديگري مثل ولتاژ-گره، جريان-خانه، KCL و يا KVL استفاده كرد.
<number>

## Slide 54: مقاومت نورتن
www.jozve.org
براي يافتن مقاومت نورتن منابع مستقل را صفر كرده مقومت ديده شده را محاسبه مي‌كنيم:
R=4+(5||20)=4+4=8
<number>

## Slide 55
www.jozve.org
بنابراين مدار معادل نورتن بشكل زير است:
<number>

## Slide 56
www.jozve.org
انتقال توان ماكزيمم
<number>

## Slide 57: انتقال ماکزيمم توان
www.jozve.org
تصور کنيد مداري شامل ترکيبي از مقاومتها، منابع مستقل يا وابسته جريان ويا ولتاژ باشد که دو ترمينال خروجي a و b آن به مقاومت بار (مصرف کننده) RL متصل شده باشد. مي خواهيم مقدار مناسب RL را بيابيم بطوري که حداکثر توان به مقاومت بار منتقل شود.
<number>

## Slide 58
www.jozve.org
شبکه مقاوتي که شامل منابع وابسته يا مستقل جريان يا ولتاژ مي باشد.
<number>

## Slide 59
www.jozve.org
براي يافتن مقدار مناسب مقاومت بار، ابتدا شبکه مقاومت و منابع را بصورت يک مدار معادل تونن نمايش ميدهيم. سپس رابطه توان را براي مقاومت بار نوشته و از آن مشتق گرفته تا مقدار بهينه بدست آيد. از حل اين معادله مقدار مقاومت بار برابر با مقدار مقاومت تونن بدست مي آيد.
RL=RTh
pmax =
=
<number>

## Slide 60: مثال
www.jozve.org
در مدار زير با تغيير مقاومت بار از صفر تا 10 اهم مقدار توان مصرفي در مقاومت بار را رسم کرده و مقدار ماکزيمم آن به ازاي چه مقداري از مقاومت بار اتفاق مي افتد؟
<number>

## Slide 61: حل
www.jozve.org
با استفاده از رابطه توان و مقادير مقاومت و منبع، منحني زير بدست ميآيد:
همانگونه که ديده ميشود مقدار ماکزيمم توان به ازاي مقاومت بار 5 اهم بدست ميآيد که برابر با مقدار مقاومت تونن است.
<number>

## Slide 62: تبديل منابع
www.jozve.org
در بعضي موارد تبديل منبع جريان به منبع ولتا‍ژ يا برعكس، باعث سادگي مسأله مي‌شود.
مي‌توان بجاي منبع ولتاژ سري با مقاومت، از يك منبع جريان موازي با مقاومت استفاده كرد.
<number>

## Slide 63
www.jozve.org
قوانين جريان و ولتاژ کيرشهف
<number>

## Slide 64: بعضي تعاريف اوليه
www.jozve.org
گره(Node): محل اتصال دو يا بيشتر عنصر الکتريکي به يکديگر را گره ميگويند.
حلقه(Loop): هر مسير بسته در داخل مدار الکتريکي را گويند.
مسير: مجموعه عناصري که ميتوان آنها را بدون عبور مجدد از يک گره پيمود.
شاخه: مسيري که تنها از يک عنصر و دو گره مربوط به دو سر آن عنصر تشکيل ميشود.
<number>

## Slide 65: قانون جريان کيرشهف
www.jozve.org
اين قانون اصطلاحاً Kirchhoff’s Current Law يا KCL نيز ناميده ميشود بصورت زير است:
مجموع جبري تمام جريانها در هر گره از مدار همواره برابر با صفر است.
به عبارت ديگر مجموع جريانهاي ورودي در هر گره برابر با مجموع جريانهاي خروجي از آن گره است.
نکته: در هنگام نوشتن معادلات KCL جريانهاي خروجي را با علامت مثبت و جريانهاي ورودي را با علامت منفي نمايش ميدهيم.
<number>

## Slide 66: مثال از KCL
www.jozve.org
در مدار زير با استفاده از روابط KCL جريانهاي هر شاخه را بدست آوريد.
R2= 20
I=5A
R1=10
R3= 5
+
_
+
_
+
_
گره 1
گره 2
گره 3
<number>

## Slide 67
R2= 20
I=5A
R1=10
R3= 5
+
_
+
_
+
_
i1
i2
i3
I
Node 1: +I - i1 = 0 V2=V3
Node 2: +i1 - i2 - i3 = 0 R2 i2=R3 i3
Node 3: +i2 + i3 - I = 0 20 i2=5 i3
حل
<number>
www.jozve.org

## Slide 68
www.jozve.org
براي هر گره يک معادله نوشته شد و سه معادله بدست آمد در حاليکه مجهولهاي مسأله i1, i2, i3, I هستند. براي يافتن جواب نياز به داشتن يک معادله ديگر است.
با توجه به شکل مسأله I، همان مقدار جريان منبع جريان و برابر با 5 ميباشد. بنابراين I=5 معادله بعدي است.
با حل دستگاه چهار معادله، چهار مجهول، مقادير جريانهاي هر شاخه بدست ميآيد.
I=5 , i1=5 , i2=1 , i3=4A
V1=50 , V2=V3=20V
<number>

## Slide 69
www.jozve.org
قانون ولتاژ کيرشهف
اين قانون اصطلاحاً Kirchhoff’s Voltage Law يا KVL نيز ناميده ميشود بصورت زير است:
مجموع جبري ولتاژ تمام عناصر الکتريکي در هر حلقه از مدار الکتريکي همواره برابر با صفر است.
نکته: در هنگام نوشتن معادلات KVL هرگاه از طرف علامت مثبت وارد يک عنصر شويم، آن ولتاژ را با علامت مثبت جمع ميکنيم و اگر از طرف علامت منفي وارد عنصر شويم، آن ولتاژ را با علامت منفي جمع ميکنيم.
<number>

## Slide 70: مثال از KVL
www.jozve.org
در مدار زير با استفاده از روابط KVL مقادير جريانها و ولتاژها را بدست آوريد:
R2= 20
V= 5v
R1=10
+
_
+
_
+
_
<number>

## Slide 71: حل
www.jozve.org
براي حل مدار از نقطه نشان داده شده در شکل شروع کرده و رابطه KVL را مينويسيم:
-V+ VR1+VR2 = 0
براي حل مدار نياز به روابط ديگري نيز ميباشد که با توجه به شکل، آنها را مينويسيم:
V=5V
iV = iR1 = iR2
VR1=10 iR1
VR2=20 iR2
R2= 20
V= 5v
R1=10
+
_
+
_
حلقه 1
+
_
نقطه شروع
<number>

## Slide 72
www.jozve.org
از حل دستگاه معادلات بالا مقادير جريانها و ولتاژها بصورت زير بدست مي آيند:
V=5V
VR1=5/3
VR2=10/3
iR1=iR2=5/30
<number>

## Slide 73
www.jozve.org
روش ولتاژ-گره
<number>

## Slide 74: چرا روشهاي جديد؟
www.jozve.org
روشهاي ولتاژ-گره و جريان-خانه دو روش براي حل مدارهاي الکتريکي هستند که نسبت به روشهاي حل مدار گفته شده تا حال، داراي مزايايي هستند:
همه مدارهاي الکتريکي را نمي توان با روشهاي قبلي حل کرد در حاليکه با روشهاي جريان-خانه و ولتاژ-گره ميتوان همه مدارهاي الکتريکي را تحليل کرد.
روشهاي جريان-خانه و ولتاژ-گره را ميتوان بصورت الگوريتمهاي کامپيوتري پياده سازي کرد ولي روشهاي قبلي را نميتوان بصورت الگوريتم مشخصي براي همه مدارها بکار برد.
در روشهاي قبلي مشخص نمودن و نوشتن معادلات مستقل از هم، مشكل است در حاليكه در روشهاي ولتا‍ژ-گره و جريان-خانه معادلات مستقل از هم ميباشند.
<number>

## Slide 75: روش ولتاژ-گره
www.jozve.org
اين روش بر اساس معادلات KCL مي‌باشد و متغييرها ولتاژ گره‌ها هستند. اين روش شامل 4 مرحله مي‌باشد:
1-مشخص نمودن تمام گره‌هاي اصلي و انتخاب يكي از آنها بعنوان گره مبنا.
2-شماره‌گذاري سايرگره‌ها.
3- نوشتن روابط KCL براي همه گره‌ها بجز گره مبنا. متغيرهاي بكاررفته در معادلات ولتاژهاي گره‌ها هستند.
4- تشكيل دستگاه n معادله، nمجهول و حل آن.
<number>

## Slide 76: مثال از ولتاژ-گره
www.jozve.org
در مدار زير با استفاده از روش ولتاژ-گره، مقادير جريان و ولتاژ هر يك از مقاومتها را بدست آوريد.
500
500
I1=3mA
+
–
1k
500
I2=5mA
500
<number>

## Slide 77
www.jozve.org
1-مشخص نمودن تمام گره‌هاي اصلي و انتخاب يكي از آنها بعنوان گره مبنا.
2-شماره‌گذاري سايرگره‌ها.
3- نوشتن روابط KCL براي همه گره‌ها بجز گره مبنا. متغيرهاي بكاررفته در معادلات ولتاژهاي گره‌ها هستند.
4- تشكيل دستگاه n معادله، nمجهول و حل آن.
حل
<number>

## Slide 78
www.jozve.org
ابتدا يكي از گره‌ها را بعنوان گره مبنا را انتخاب مي‌كنيم.
I1=3mA
+
–
1k
500
I2=5mA
500
500
500
<number>

## Slide 79
www.jozve.org
1-مشخص نمودن تمام گره‌هاي اصلي و انتخاب يكي از آنها بعنوان گره مبنا.
2-شماره‌گذاري سايرگره‌ها.
3- نوشتن روابط KCL براي همه گره‌ها بجز گره مبنا. متغيرهاي بكاررفته در معادلات ولتاژهاي گره‌ها هستند.
4- تشكيل دستگاه n معادله، nمجهول و حل آن.
<number>

## Slide 80
www.jozve.org
پس از انتخاب گره مبنا، همة گره‌ها شماره‌گذاري مي‌شوند.
1
2
3
V1
V2
V3
I1=3mA
+
–
1k
500
I2=5mA
500
500
500
<number>

## Slide 81
www.jozve.org
1-مشخص نمودن تمام گره‌هاي اصلي و انتخاب يكي از آنها بعنوان گره مبنا.
2-شماره‌گذاري سايرگره‌ها.
3- نوشتن روابط KCL براي همه گره‌ها بجز گره مبنا.
4- تشكيل دستگاه n معادله، nمجهول و حل آن.
<number>

## Slide 82
www.jozve.org
1-مشخص نمودن تمام گره‌هاي اصلي و انتخاب يكي از آنها بعنوان گره مبنا.
2-شماره‌گذاري سايرگره‌ها.
3- نوشتن روابط KCL براي همه گره‌ها بجز گره مبنا. متغيرهاي بكاررفته در معادلات ولتاژهاي گره‌ها هستند.
4- تشكيل دستگاه n معادله، nمجهول و حل آن.
<number>

## Slide 83
www.jozve.org
از آنجا كه گره مبنا زمين در نظر گرفته شده است، ولتاژ آن برابر با صفر است.
500
V1
500
V1
V2
<number>

## Slide 84
www.jozve.org
رابطة KCL براي گره شماره 1 بصورت زير مي‌باشد:
500
500
I1
V1
V2
<number>

## Slide 85
www.jozve.org
رابطة KCL براي گره شماره 2 بصورت زير مي‌باشد:
500
1k
500
V2
V3
V1
<number>

## Slide 86
www.jozve.org
بطور مشابه، رابطة KCL براي گره شماره 3 بصورت زير خواهد شد:
500
500
I2
V2
V3
<number>

## Slide 87
www.jozve.org
1-مشخص نمودن تمام گره‌هاي اصلي و انتخاب يكي از آنها بعنوان گره مبنا.
2-شماره‌گذاري سايرگره‌ها.
3- نوشتن روابط KCL براي همه گره‌ها بجز گره مبنا.
4- تشكيل دستگاه n معادله، nمجهول و حل آن.
<number>

## Slide 88
www.jozve.org
با مرتب كردن روابط KCL نوشته شده در بالا، دستگاه معادلات را تشكيل داده و مقادير متغيرها محاسبه مي‌شوند:
<number>

## Slide 89
www.jozve.org
دستگاه فوق يك دستگاه چهار معادله، چهار مجهول است كه مي‌توان آنرا به روشهاي گوناگون حل كرد.
از حل معادلات فوق جوابهاي زير بدست مي‌آيد:
V1=1.3333
V2=1.1667
V3=1.5833
<number>

## Slide 90: روشهاي حل دستگاه معادلات
www.jozve.org
براي حل دستگاه معادلات n معادله n مجهول، چند روش وجود دارد:
ساده‌سازي معادلات و حل آنها
روش حل ماتريسي
روش حل كرامر
<number>

## Slide 91: ساده‌سازي معادلات و حل آنها
www.jozve.org
در اين روش با استفاده از تركيب و ساده‌سازي معادلات، تعداد مجهولات را كاهش داده تا نهايتاً مقدار يكي از مجهولات بدست آيد.
با استفاده از معادلات ساده شده و مقدار بدست آمده براي مجهول اول، مقادير بقيه مجهولات نيز محاسبه مي‌شود.
<number>

## Slide 92
www.jozve.org
<number>
ساده‌سازي معادلات و حل آنها
روش حل ماتريسي
روش حل كرامر

## Slide 93: روش حل ماتريسي
www.jozve.org
اگر فرض كنيم كه معادلات بصورت زير باشند، آنها را مرتب كرده و بفرم ماتريسي نمايش مي‌دهيم:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<number>

## Slide 94
www.jozve.org
دستگاه معادلات را مي‌توان بصورت زير نمايش داد:
AX = B
<number>

## Slide 95
www.jozve.org
اگر همة معادلات از يكديگر مستقل باشند، دترمينان ماتريس A مخالف با صفر خواهد شد و يك جواب منحصر بفرد براي مجهولات بدست مي‌آيد.
از آنجا كه دترمينان A مخالف با صفر است، ماتريس معكوس A-1 را مي‌توان بصورت زير بدست آورد:
<number>

## Slide 96: مثال
2x+z
=
2
x+y
=
3
3x+2y+z
=
1
,
,
دستگاه معادلات زير را بروش ماتريسي حل كنيد
<number>
www.jozve.org

## Slide 97
www.jozve.org
پس از محاسبة ماتريس معكوس ميتوان مقادير متغيرها را بدست آورد:
بنابراين خواهيم داشت:
x=7, y=-4 , z=-12
<number>

## Slide 98
www.jozve.org
ساده‌سازي معادلات و حل آنها
روش حل ماتريسي
روش حل كرامر
<number>

## Slide 99: روش كرامر
www.jozve.org
با فرض اينكه n معادله n مجهولي مستقل از هم بصورت زيرداشته باشيم:
كه a11,…,ann و b1,…,bn ضرايب ثابت هستند.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<number>

## Slide 100: روش كرامر
www.jozve.org
مقادير متغيرها از روابط زير بدست مي‌آيند:
كه Ai از تعويض ستون iام ماتريس A با بردار B بدست مي‌آيد.
نكته: براي استفاده از روش كرامر، معادلات بايد حتماً مستقل از هم باشند تا دترمينان ماتريس A مخالف صفر شود. در غير اينصورت مخرج كسرها برابر با صفر شده و جوابي بدست نمي‌آيد.
A
A
x
A
A
x
A
A
x
n
n



,....,
,
2
2
1
1
<number>

## Slide 101: مثال از روش كرامر
www.jozve.org
با استفاده از روش كرامر دستگاه معادلات زير را حل كنيد.
2x+z
=
2
x+y
=
3
3x+2y+z
=
1
,
<number>

## Slide 102: حل مثال
www.jozve.org
همانگونه كه ديده مي‌شود همه معادلات مستقل از هم هستند و دترمينان A مخالف صفر است. همچنين داريم:
<number>

## Slide 103
www.jozve.org
و بنابراين مي‌توان نوشت:
12
,
4
,
7
3
3
2
2
1
1
-


-




A
A
x
A
A
x
A
A
x
<number>

## Slide 104: مثال
www.jozve.org
مدار زير را با استفاده از روش ولتاژ-گره حل كنيد.
<number>

## Slide 105: حل
www.jozve.org
ابتدا همة گره‌هاي اصلي را شماره‌گذاري كرده و گره مبنا را تعيين مي‌كنيم.
<number>

## Slide 106
www.jozve.org
سپس روابط KCL را براي هر گره مي‌نويسيم:
KCL 1:
KCL 2:
KCL 3:
<number>

## Slide 107
www.jozve.org
همانگونه كه ديده مي‌شود، تعداد معادلات از تعداد مجهولات بيشتر است و نياز به يك معادله ديگر است. در چنين مواردي معمولاً مي‌توان از شكل مسأله استفاده كرد و معادلات لازم را اضافه نمود.
V3=5v
دستگاه معادلات را حل كرده و جوابها را بدست مي‌آوريم:
V1 = 7.29V
V2 = 1.88V
<number>

## Slide 108: مثال از ولتاژ-گره
www.jozve.org
در مدار زير مقادير ولتاژهاي V1 و V2 را با استفاده از روش ولتاژ-گره بدست آوريد.
<number>

## Slide 109: حل
www.jozve.org
ابتدا گره‌هاي اصلي را شماره‌گذاري كرده و معادلات KCL را مي‌نويسيم:
<number>

## Slide 110
www.jozve.org
KCL 1: -I1+V1/R1+ (V1-V2)/R2 +I2=0
KCL 2: -I2+ (V2-V1)/R2 + V2/R3=0
<number>

## Slide 111
www.jozve.org
با مرتب كردن معادلات مي‌توان آنها را بفرم ماتريسي نمايش داد:
كه منظور از G هدايت الكتريكي و برابر با 1/R مي‌باشد.
<number>

## Slide 112: مثال
www.jozve.org
در مدار زير با استفاده از روش ولتاژ-گره مقادير ولتاژهاي نشان داده شده را بيابيد.
+-
+
v2
-
+
v1
-
1
5
10
1
2
2
2A
10V
<number>

## Slide 113: حل
www.jozve.org
گره‌هاي اصلي را شماره‌گذاري كرده و معادلات KCL را براي آنها مي‌نويسيم:
KCL 1: (V1-10)/1+ V1/5 +(V1-V2)/2=0
KCL 2: (V2-V1)/2 + V2/10 -2 =0
+-
+
v2
-
+
v1
-
1
5
10
1
2A
10V
2
2
<number>

## Slide 114
www.jozve.org
همانگونه كه ديده مي‌شود براي نوشتن رابطة KCL در گره شماره 1 از مقدار منبع ولتاژ نيز استفاده شد.
با مرتب كردن روابط فوق آنها را حل مي‌كنيم:
V1=9.1V
V2=11V
<number>

## Slide 115: مثال از ولتاژ-گره
www.jozve.org
ولتاژهاي خواسته شده در مدار زير را با استفاده از روش ولتاژ-گره بدست آوريد.
+-
+-
+
v2
-
+
v1
-
2
20
5
2
10
i
8i
20
<number>

## Slide 116: حل
www.jozve.org
گره‌ها را شماره‌گذاري كرده و روابط KCL را مي‌نويسيم:
+-
+-
+
v2
-
+
v1
-
2
20
5
2
10
i
1
2
8i
20
<number>

## Slide 117
www.jozve.org
با توجه به شكل مي‌توان يك رابطه ديگر نيز اضافه كرد:
i=(V1-V2)/5
+-
+-
+
v2
-
+
v1
-
2
20
5
2
10
i
1
2
20
8i
<number>

## Slide 118
www.jozve.org
با مرتب كردن و حل معادلات بدست مي‌آيد:
15 V1- 4 V2=200
-10 V1+16 V2=0
V1=16V
V2=10V
<number>

## Slide 119: ابرگره
www.jozve.org
در بعضي موارد هنگام استفاده از روش ولتاژ-گره، منبع ولتاژي بين دو گره اصلي واقع مي‌شود. در چنين مواردي با تعريف ابرگره، رابطة KCL را براي آن مي‌نويسيم.
10i
<number>

## Slide 120
www.jozve.org
گره‌هاي اصلي را شماره‌گذاري مي‌نماييم و همانگونه كه ديده مي‌شود بين گره‌هاي 2 و 3 يك منبع ولتاژ قرار دارد كه جريان آن نامشخص است. در اينگونه موارد يك ابرگره تعريف مي‌كنيم.
10i
<number>

## Slide 121
www.jozve.org
KCL 1:
+-
+
v2
-
+
v1
-
40
5
50
i
1
2
+
v3
-
100
50V
3
4A
<number>

## Slide 122
www.jozve.org
از طرفي مقدار ولتاژ V1=50 مي‌باشد و بنابراين مي‌توان دستگاه معادلات را حل كرد.
V1=50
V2=60
V3=80
i=2
<number>

## Slide 123: مثال از ابرگره
www.jozve.org
در مدار زير با استفاده از روش ولتاژ-گره مقادير ولتاژهاي V1 و V2 را بدست آوريد.
+ -
6k
12k
6 mA
6 V
4 mA
V1
V2
<number>

## Slide 124: حل
www.jozve.org
همانگونه كه ديده مي‌شود بين دو گره كه هيچيك گره مبنا نمي‌باشد، يك منبع ولتاژ قرار گرفته است. براي حل اين مثال از ابرگره استفاده مي‌كنيم.
1- با كشيدن يك دايره به دور گره هاي شماره 1 و 2 يك ابرگره مشخص مي‌كنيم.
2- رابطه اي بين مقادير ولتاژهاي گره هاي مربوط به ابرگره و منبع ولتاژ مي نويسيم.
3- براي ابرگره معادلة KCL را مي‌نويسيم.
<number>

## Slide 125
www.jozve.org
4- معادلات نوشته شده را مرتب كرده و دستگاه معادلات را حل مي‌كنيم.
+ -
6k
12k
6 mA
6 V
4 mA
V1
V2
<number>

## Slide 126
www.jozve.org
V1 – V2 = 6
V1 =10V
V2 = 4V
<number>

## Slide 127: مثال از ابرگره
www.jozve.org
در مدار زير با استفاده از روش ولتاژ-گره مقادير ولتاژهاي گره‌هاي نشان داده شده را بدست آوريد.
0
1
2
<number>

## Slide 128: حل
www.jozve.org
پس از مشخص كردن ابرگره، روابط KCL را مي‌نويسيم:
0
1
2
At node 0:
<number>

## Slide 129
www.jozve.org
0
1
2
در ابر گره
<number>

## Slide 130
www.jozve.org
و نهايتاً مقادير ولتاژها بصورت زير بدست مي‌آيند:

<number>

## Slide 131: مثال از منابع وابسته
www.jozve.org
در مدارزير ولتاژ گره‌هاي مشخص شده را با استفاده از روش ولتاژ-گره بدست آوريد.
0
1
<number>

## Slide 132: حل
www.jozve.org
اگرچه به گره شماره 1 يك منبع ولتاژ متصل است و نمي‌توان رابطه KCL نوشت، ولي مي‌توان رابطة ديگري نوشت:
در گره شماره 1

در گره شماره 0

<number>

## Slide 133
www.jozve.org
رابطة‌ سوم با توجه به شكل مسأله بصورت زير نوشته مي‌شود:
روابط بالا را مرتب كرده و آنها را حل مي‌كنيم:

<number>

## Slide 134
www.jozve.org
جوابها بصورت زير بدست مي‌آيند:

<number>

## Slide 135: مثال
www.jozve.org
در مدار زير مقادير ولتاژها را با استفاده از روش ولتاژ-گره بدست آوريد:
0
1
2
<number>

## Slide 136: حل
www.jozve.org
ابتدا ابرگره را مشخص مي‌كنيم و سپس روابط KCL را مي‌نويسيم:
0
1
2
<number>

## Slide 137
www.jozve.org
همچنين براي داخل ابرگره و با توجه به منبع ولتاژ وابسته مي‌توان نوشت:

0
1
2
<number>

## Slide 138
www.jozve.org
رابطة‌ديگر با توجه به موقعيت منبع ولتاژ مستقل 12 ولتي نوشته مي‌شود:
0
1
2
V1=12v
<number>

## Slide 139
www.jozve.org
با مرتب كردن روابط فوق ماتريس زير بدست مي‌آيد:
<number>

## Slide 140
www.jozve.org
از حل روابط فوق مقادير ولتاژها بدست مي‌آيند:
<number>

## Slide 141
www.jozve.org
روش جريان-خانه
<number>

## Slide 142: روش جريان-خانه
www.jozve.org
روش جريان-خانه تكنيك ديگري است كه براي حل مدارهاي الكتريكي مي‌توان از آن استفاده كرد. اساس كار بر معادلات KVL است و متغيرهاي بكار رفته درمعادلات از جنس جريان هستند.
حلقه(Loop): هر مسير بسته در مدار الكتريكي را گويند.
خانه (Mesh): كوچكترين حلقه كه نمي‌توان داخل آن حلقة ديگري مشخص كرد.
<number>

## Slide 143: مراحل روش جريان-خانه
www.jozve.org
1-مشخص كردن همة خانه‌ها (مش‌ها).
2-اختصاص جريان به هر خانه.
3-اعمال قانون KVL به هريك ازخانه‌ها بر اساس جريانهاي مشخص شده براي خانه‌ها.
4-حل معادلات بدست آمده و يافتن مقادير جريان خانه‌ها.
5-استفاده از مقادير جريان خانه‌ها براي يافتن جريان شاخه‌ها.
<number>

## Slide 144: مثال از جريان-خانه
www.jozve.org
با استفاده از روش جريان-خانه، ولتاژ Vout را در مدار زير بدست آوريد.
+
–
Vout
1k
1k
1k
V1
V2
+
–
+
–
<number>

## Slide 145: حل
www.jozve.org
1-مشخص كردن همة خانه‌ها (مش‌ها).
2-اختصاص جريان به هر خانه.
3-اعمال قانون KVL به هريك ازخانه‌ها بر اساس جريانهاي مشخص شده براي خانه‌ها.
4-حل معادلات بدست آمده و يافتن مقادير جريان خانه‌ها.
5-استفاده از مقادير جريان خانه‌ها براي يافتن جريان شاخه‌ها.
<number>

## Slide 146
www.jozve.org
كلاً دو خانه مي‌توان براي مدار تعريف كرد:
Mesh 2
1k
1k
1k
V1
V2
Mesh 1
+
–
+
–
<number>

## Slide 147
www.jozve.org
1-مشخص كردن همة خانه‌ها (مش‌ها).
2-اختصاص جريان به هر خانه.
3-اعمال قانون KVL به هريك ازخانه‌ها بر اساس جريانهاي مشخص شده براي خانه‌ها.
4-حل معادلات بدست آمده و يافتن مقادير جريان خانه‌ها.
5-استفاده از مقادير جريان خانه‌ها براي يافتن جريان شاخه‌ها.
<number>

## Slide 148
www.jozve.org
جريان خانه‌هاي I1 و I2 براي مدار تعريف مي‌شوند.
1k
1k
1k
V1
V2
I1
I2
+
–
+
–
<number>

## Slide 149
www.jozve.org
1-مشخص كردن همة خانه‌ها (مش‌ها).
2-اختصاص جريان به هر خانه.
3-اعمال قانون KVL به هريك ازخانه‌ها بر اساس جريانهاي مشخص شده براي خانه‌ها.
4-حل معادلات بدست آمده و يافتن مقادير جريان خانه‌ها.
5-استفاده از مقادير جريان خانه‌ها براي يافتن جريان شاخه‌ها.
<number>

## Slide 150
www.jozve.org
نحوة نوشتن روابط KVL با توجه به جهت جريانها و بصورت زير است.
R
I1
+
–
VR
VR = I1 R
R
I1
+
–
VR
I2
VR = (I1 - I2 ) R
<number>

## Slide 151
www.jozve.org
توجه: در حين نوشتن روابط KVL براي هر حلقه، اگر به مثبت منبع ولتاژ وارد شويم از علامت مثبت و اگر از طرف منفي وارد شويم، از علامت منفي استفاده مي‌كنيم.
1k
1k
1k
V1
V2
I1
I2
+
–
+
–
KVL1: -V1 + I1 1k + (I1 - I2) 1k = 0
KVL 2: (I2 - I1) 1k+ I2 1k + V2 = 0
<number>

## Slide 152
www.jozve.org
1-مشخص كردن همة خانه‌ها (مش‌ها).
2-اختصاص جريان به هر خانه.
3-اعمال قانون KVL به هريك ازخانه‌ها بر اساس جريانهاي مشخص شده براي خانه‌ها.
4-حل معادلات بدست آمده و يافتن مقادير جريان خانه‌ها.
5-استفاده از مقادير جريان خانه‌ها براي يافتن جريان شاخه‌ها.
<number>

## Slide 153
www.jozve.org
معادلات بالا را مي‌توان بفرم ماتريسي زير تبديل كرده و سپس آنها را حل نمود.
<number>

## Slide 154
www.jozve.org
اگر مقادير V1=7V و V2=4V را براي منابع در نظر بگيريم، جواب دستگاه معادلات بصورت زير خواهد شد:
I1 = 3.33 mA
I2 = -0.33 mA
اين جريانها مقادير جريان خانه‌ها هستند. حال جريان مقاومت وسط را يافته و از روي آن Vout را محاسبه مي‌كنيم:
Vout = (I1 - I2) 1k = 3.66V
<number>

## Slide 155
www.jozve.org
1-مشخص كردن همة خانه‌ها (مش‌ها).
2-اختصاص جريان به هر خانه.
3-اعمال قانون KVL به هريك ازخانه‌ها بر اساس جريانهاي مشخص شده براي خانه‌ها.
4-حل معادلات بدست آمده و يافتن مقادير جريان خانه‌ها.
5-استفاده از مقادير جريان خانه‌ها براي يافتن جريان شاخه‌ها.
<number>

## Slide 156
www.jozve.org
با توجه به شكل زيرمي‌توان كليه جريانهاي المانها را بدست آورد. جريان مقاومت 1kΩ سمت چپ برابر با I1 و 3.33mA ميباشد. همچنين جريان مقاومت 1kΩ سمت راست برابر با I2 و -0.33mA مي‌باشد. جريان مقاومت مياني نيز برابر I1-I2=3.66mA مي‌باشد.
1k
1k
1k
V1
V2
I1
I2
+
–
+
–
<number>

## Slide 157: مثال از جريان-خانه
www.jozve.org
در بعضي از موارد مانند مدار زير، منابع جريان مستقل يا وابسته وجود دارند. براي حل اين نوع مسائل بايد با توجه به شكل معادلات ديگري نيز اضافه نمود.
<number>

## Slide 158: حل
www.jozve.org
براي هر خانه يك جريان مشخص كرده و روابط مربوطه را مي‌نويسيم:
KVL 1: -10+4 i1+6(i1-i2)=0
<number>

## Slide 159
www.jozve.org
همانگونه كه ديده ميشود نمي‌توان براي حلقة دوم رابطة مناسبي نوشت، زيرا ولتاژ دو سر منبع جريان نامشخص است. در عوض با توجه به شكل مدار مي‌توان از رابطة زير استفاده كرد:
i2=-5
<number>

## Slide 160
www.jozve.org
با استفاده از دو رابطة بالا بدست مي‌آيد:
i1=-2A
و جريان مقاومت وسط برابر با
i1-i2=-2+5=3A
از بالا به پايين مي‌باشد.
<number>

## Slide 161: مثال از جريان خانه
www.jozve.org
مدار زير را با استفاده از روش جريان-خانه حل كنيد:
<number>

## Slide 162: حل
www.jozve.org
براي حل مسأله دو خانه براي مدار تعريف كرده، جريانهاي آنها را نامگذاري مي‌كنيم و سپس مدار را حل مي‌كنيم.
I
1
I
2
<number>

## Slide 163
www.jozve.org
براي هر حلقه روابط KVL را بصورت زير مي‌نويسيم:
I
1
I
2
(1)
(2)
: KVLدر خانه 1
: KVLدر خانه 2
<number>

## Slide 164
www.jozve.org
از طرفي ازروي شكل مي‌توان رابطه ديگري هم نوشت:
(3)
I
1
I
2
<number>

## Slide 165
www.jozve.org
با حل اين معادلات جوابها بصورت زير بدست مي‌آيند:
I1 =3 mA I2 = 3 mA Ix = 3 mA
<number>

## Slide 166: مثال از جريان-خانه
www.jozve.org
در مدار زير با استفاده از روش جريان-خانه جريان مقاومتها را محاسبه كنيد.
<number>

## Slide 167: حل
www.jozve.org
با توجه به صورت سوال متوجه مي‌شويم كه جريانهاي i1 و i2 دقيقاً همان جريانهاي منابع جريان مستقل هستند. بنابراين:
i1=4mA
i2=-2mA
<number>

## Slide 168
www.jozve.org
با استفاده از شكل، رابطة KVL را براي خانه شماره 3 مي‌نويسيم:
4000(i3-i2) + 2000(i3-i1)+6000i3-3 = 0
<number>

## Slide 169
www.jozve.org
از مقادير i1 و i2 استفاده كرده و i3 را نيز محاسبه مي‌كنيم:
i3=0.25mA
Vo = 6000i3 – 3 = -1.5 V
<number>

## Slide 170
www.jozve.org
حال با داشتن مقادير جريان خانه‌ها، جريانهاي مقاومتها را محاسبه مي‌كنيم:
I1=i2-i1=-2-4=-6mA
I2=i1-i3=4-0.25=3.75mA
I3=i2-i3=-2-0.25=-2.25mA
I4=i3=0.25mA
<number>

## Slide 171: مثال از جريان-خانه
www.jozve.org
در مدار زير با استفاده از روش جريان-خانه مقدار جريان مقاومت Ω1 را بدست آوريد.
<number>

## Slide 172: حل
www.jozve.org
ابتدا براي هر خانه جرياني مشخص كرده و روابط KVL را مي‌نويسيم.
KVL 1: 5(i1 – i2) + 20(i1 – i3)-50=0
KVL 2: 5(i2 – i1) + 1i2 + 4(i2 – i3)=0
<number>

## Slide 173
www.jozve.org
KVL 3: 20(i3 - i1) + 4(i3 – i2) + 15iΦ=0
<number>

## Slide 174
www.jozve.org
همچنين از روي شكل مي‌توان نوشت: iΦ = i1 – i3
<number>

## Slide 175
www.jozve.org
از حل معادلات فوق مقاديرجريان خانه‌ها بدست مي‌آيد.
از آنجا كه جريان مقاومت Ω1 همان جريان i2 مي‌باشد، مقدار آن برابر با 26mA خواهد بود.
i1=29.6mA i2=26mA i3=28mA
<number>

## Slide 176: ابرخانه چيست؟
www.jozve.org
در بعضي موارد قرارگرفتن منبع جريان مستقل يا وابسته در مرز مشترك بين دو خانة مجاور باعث مي‌شود كه در روابط KVL نوشته شده براي خانه‌ها، يك متغير اضافه وارد شود. بعلت نامشخص بودن ولتاژ دو سر منبع جريان، متغيري علاوه بر جريان خانه‌ها در معادلة KVL وارد مي‌شود.
براي رفع اين مشكل، رابطة KVL براي حلقه‌اي نوشته مي‌شود كه شامل همة عناصر دو خانه، بدون منبع جريان مشترك بين آندو مي‌با‌شد. به اين حلقه كه از حذف منبع جريان مشترك بين دو خانه حاصل مي‌شود، ابرخانه گويند.
<number>

## Slide 177: مثال از ابرخانه
www.jozve.org
در مدار زير با استفاده از روش جريان-خانه مشخص كنيد كه چقدر جريان از منبع ولتاژ مي‌گذرد.
<number>

## Slide 178: حل
www.jozve.org
براي حل مسأله استفاده بايد ابتدا جريان خانه‌ها را مشخص كرد. همانگونه كه ديده مي‌شود منبع جريان 4mA بين خانه‌هاي دوم و سوم مشترك است. بنابراين رابطة KVL براي حلقه‌اي نوشته مي‌شود كه در آن منبع جريان مشترك حذف شده باشد.
I
2
I
1
I
3
<number>

## Slide 179
www.jozve.org
رابطة KVL ابرخانه به اينصورت مي‌باشد:
I
2
I
3
I
1
KVL: -6 + 1kI3+2kI2+2k(I2-I1)+1k(I3-I1) = 0
<number>

## Slide 180
www.jozve.org
همچنين با توجه به شكل، جريان I2 همان جرياني است كه از منبع جريان 2mA عبور مي‌كند. همچنين منبع جريان 4mA حاصل تفاضل جريانهاي حلقه‌هاي دوم و سوم است.
I
2
I
1
I
3
I1=2mA
I2-I3=4mA
<number>

## Slide 181
www.jozve.org
از حل معادلات بالا مقادير جريانهاي خانه‌ها بدست مي‌آيد.
جرياني كه از منبع ولتاژ مي‌گذرد، همان جريان I3 و برابر با 2/3mA مي‌باشد.
I1=2mA
I2=10/3mA
I3=-2/3mA
<number>

## Slide 182: مثال از ابرخانه
www.jozve.org
در مدارزير مقدار ولتاژ V0 را با استفاده از روش جريان-خانه بدست آوريد.
I
1
I
2
I
3
<number>

## Slide 183: حل
www.jozve.org
در اين مدار يك منبع جريان بين دو خانه مجاور بطور مشترك قرار گرفته است. بنابراين از ابرخانه استفاده مي‌كنيم.
5mA
2
k

1
k

I
x
+
V
o
_
I
2
I
3
I
1
+
-
<number>

## Slide 184
www.jozve.org
از روي شكل ديده مي‌شود كه جريان I1 همان جريان 5mA مي‌باشد. همچنين رابطه KVL براي ابرخانه بصورت زير است:
5mA
2
k

1
k

I
x
+
V
o
_
I
2
I
3
I
1
+
-
KVL: 2k(I2-I1) +1kI3 = 0
I1 = 5mA
<number>

## Slide 185
www.jozve.org
همچنين از روي شكل مي‌توان رابطة ديگري نيز نوشت:
I
1
I
2
I
3
I2-I3 = 2 Ix
I1-I2 = Ix
<number>

## Slide 186
www.jozve.org
از ساده كردن روابط فوق مقادير جريان خانه‌ها و بدنبال آن ساير مقادير مدار بدست مي‌آيند.
I1 =5 mA
I2 = 4 mA
I3= 2 mA
Ix= 1 mA
V0= 1 I3=2V
<number>

## Slide 187: نتيجه‌گيري و مقايسه
www.jozve.org
در چه مواردي از جريان-خانه و در چه مواردي از ولتاژ-گره استفاده كنيم؟
اگر در مدار تعداد گره‌ها كمتر از خانه‌ها باشد، بهتر است كه از روش ولتاژ-گره استفاده شود. بطور مشابه هنگامي كه تعداد خانه‌ها كمتر از تعداد گره‌ها است، بهتر است از روش جريان-خانه استفاده شود.
مجهول مسأله هم مي‌تواند درانتخاب روش مؤثر باشد. اگر در سوال مقدار ولتاژ نقاط خواسته شود بهتر است كه از روش ولتاژ-گره استفاده شود. اگر جريان عناصر خواسته شود، روش جريان-خانه بهتر است.
<number>

## Slide 188
www.jozve.org
مدارهاي مرتبه اول
<number>

## Slide 189: مدار مرتبه اول چيست؟
www.jozve.org
هر مداري كه شامل تنها يك عنصر ذخيره كنندة انرژي، تعدادي منبع و تعدادي مقاومت باشد مدار مرتبه اول ناميده مي‌شود.
عنصر ذخيره‌كنندة انرژي مي‌تواند خازن يا مقاومت باشد.
يكي از خواص مدارهاي مرتبه اول اينست كه پاسخ مدار داراي تابع ديفرانسيلي درجه اول مي‌باشد.
<number>

## Slide 190: مفاهيم مربوط به مدارهاي درجه اول
www.jozve.org
معادلة ديفرانسيل و ويژگي‌ها و روشهاي حل آن.
پاسخ طبيعي.
ثابت زماني.
پاسخ گذرا و پاسخ ماندگار مدار.
<number>

## Slide 191: انواع مدارهاي مرتبه اول
www.jozve.org
بطور كلي دو نوع مدار مرتبه اول وجود دارد:
مدار RC: مدارهايي كه داراي مجموعه‌اي از مقاومتها و منابع هستند و تنها يك خازن نيز در آنها وجود دارد.
مدار RL: مدارهايي كه داراي مجموعه‌اي از مقاومتها و منابع هستند و تنها يك سلف نيز در آنها وجود دارد.
<number>

## Slide 192
www.jozve.org
همانگونه كه در مبحث مدارهاي معادل نورتن و تونن گفته شد، هر مدار شامل منابع و مقاومتها را مي‌توان بصورت تركيب سري يك منبع ولتاژ و مقاومت (معادل تونن) يا تركيب موازي يك منبع جريان و مقاومت (معادل نورتن) نمايش داد.
<number>

## Slide 193
www.jozve.org
<number>

## Slide 194
www.jozve.org
<number>
مدار RC

## Slide 195: مدار RC
www.jozve.org
مدار RC از يك مقاومت و يك خازن تشكيل شده است. مجموعة مقاومت و منبع ولتاژ ممكن است معادل تونن يك مدار ديگر باشد.
R
C
vs(t)
+
–
vc(t)
+
–
vr(t)
+
–
<number>

## Slide 196: روابط مدار RC
www.jozve.org
رابطة KVL را براي مدار نوشته و سپس آنرا تبديل به يك معادلة ديفرانسيل كرده و حل مي‌كنيم:
R
C
vs(t)
+
–
vc(t)
+
–
vr(t)
+
–
vr(t) + vc(t) = vs(t)
<number>

## Slide 197
www.jozve.org
<number>

## Slide 198
www.jozve.org
همانگونه كه ديده مي‌شود معادلات ديفرانسيل بدست آمده درجه اول هستند. براي حل اين معادله مي‌توان از روشهاي حل معادلات ديفرانسيل يا از روش لاپلاس استفاده كرد.
براي حل معادلات ديفرانسيل نياز به دانستن شرايط اوليه است. شرايط اوليه با توجه به شكل مدار معلوم مي‌شوند.
<number>

## Slide 199: تعيين شرايط اولية مدار RC
www.jozve.org
يكي از ويژگي‌هاي خازن اينست كه ولتاژ آن بطور ناگهاني تغيير نمي‌كند.
در شكل زير يك مدار RC نشان داده شده است كه سوئيچ آن درست در زمان صفر بسته مي‌شود و خازن شروع به شارژ مي‌كند.
<number>

## Slide 200
www.jozve.org
وضعيت مدارRC قبل از بستن كليد، درست بعد از بستن كليد و نهايتاَ پس از گذشت زمان طولاني از بستن كليد ديده مي‌شود:
قبل از بستن
بلافاصله بعد از بستن
بعد از گذشت زمان طولاني
<number>

## Slide 201
www.jozve.org
نكته: خازن در ابتدا شارژ و ولتاژ آن زياد مي‌شود ولي بعد از گذشت زمان جريان كمي از آن عبور مي‌كند و با گذشت زمان، جريان عبوري به سمت صفر ميل مي‌كند. به همين دليل خازن در زمان بي‌نهايت بعد از تغيير وضعيت كليد، مدار باز در نظر گرفته مي‌شود.
<number>

## Slide 202
www.jozve.org
معادلة ديفرانسيل براي مدار زير با استفاده از رابطة KCL نوشته شده و حل مي‌گردد:
<number>

## Slide 203: مثال از مدارRC
www.jozve.org
ولتاژ اوليه خازن برابر با صفر است. در لحظة t=0 كليد بسته مي‌شود. رابطه ولتاژ خازن را براي زمانهاي بعد از صفر بدست آوريد.
<number>

## Slide 204: حل
www.jozve.org
با توجه به شكل مدار
روابط زير را مي‌توان
نوشت:
<number>

## Slide 205
www.jozve.org
ولتاژ منبع مقدارثابتي است و مشتق آن برابر با صفر مي‌باشد. بنابراين:
يكي از جوابهاي معادله فوق مي‌تواند بفرم ke-1000t باشد.
با توجه به صورت مسأله مقدار ولتاژ اولية خازن برابر با صفر است و چون ولتاژ خازن تغيير ناگهاني ندارد، مقدار آن بلافاصله بعد از صفر نيز برابر با صفر خواهد ماند.
با جايگزيني شرايط فوق در معادله مقدار k بدست مي‌آيد.
1000 di/dt + i =0
<number>

## Slide 206
www.jozve.org
از آنجا كه بلافاصله بعد از بستن كليد، ولتاژ خازن برابر با صفر است:
Vs=R i0+ + Vc(0+)
100=105 i0+ + 0
i0+=10-3
<number>

## Slide 207
www.jozve.org
يا به عبارت ديگر شرط اوليه مسأله به اينصورت است:
i0+=10-3
با جايگذاري شرط اوليه در فرمول بدست آمده خواهيم داشت:
i(t)=10-3 e-1000t
<number>

## Slide 208: مدار RC در حالت كلي
www.jozve.org
مدار مرتبه اول زير را در نظر بگيريد. مي‌خواهيم رابطة جريان را بدست آوريم.
<number>

## Slide 209: حل
www.jozve.org
<number>

## Slide 210: حل
www.jozve.org
با توجه به رابطه زير يكي از جوابها بصورت ke-t/Rc مي‌باشد.
از طرف ديگر با توجه به شكل مسأله، پس از گذشت زمان طولاني مقدار ولتاژ خازن برابر با VT مي‌شود. بنابراين فرم كلي جواب بصورت زير است:
<number>

## Slide 211: مثال از مدار RC
www.jozve.org
در مدار زير ولتاژ اولية خازن برابر با 30 ولت مي‌باشد. درزمان t=0 كليد بسته مي‌شود. مطلوبست رابطه جريان خازن i(t).
<number>

## Slide 212: حل
www.jozve.org
ابتدا مقدارمقاومت معادل REQ را محاسبه مي‌كنيم.
REQ=20||20+10=20K
<number>

## Slide 213
www.jozve.org

<number>

## Slide 214
www.jozve.org
و بنابراين مقدار ولتاژ خازن بصورت زير بدست مي‌آيد:
با توجه به صورت مسأله شرايط اوليه را اعمال مي‌كنيم. مقدار ولتاژ اولية خازن برابر با 30 مي‌باشد. بلافاصله بعد از بستن كليد نيز ولتاژ ثابت خواهد ماند. بنابراين v0+=30V مي‌باشد.
رابطه ولتاژ خازن بصورت زير مي‌باشد:
<number>

## Slide 215
www.jozve.org
با مشتق‌گيري از رابطه ولتاژ رابطه جريان خازن بدست مي‌آيد.
<number>

## Slide 216: روش دوم حل مدارهاي RC
www.jozve.org
در قسمتهاي قبلي با استفاده از روشهاي حل معادلات ديفرانسيل و يا لاپلاس پاسخ مدار محاسبه مي‌شد. روش ديگري نيز براي يافتن پاسخ مدارهاي Rc وجود دارد.
ابتدا با استفاده از مقاومت معادل، ثابت زماني مداربدست مي‌آيد:
سپس از فرمول زير استفاده مي شود:
e-t/RC*(مقدار نهايي-مقدار اوليه)+مقدار نهايي=پاسخ مدار
<number>

## Slide 217: مثال از مدار RC
www.jozve.org
همان مثال قبلي را از روش جديد حل كنيد.
<number>

## Slide 218
www.jozve.org
مقدار مقاومت معادل برابر با 20 كيلو اهم مي‌باشد. بنابراين:
مقدار جريان اوليه برابر است با:
<number>

## Slide 219
www.jozve.org
پس از گذشت زمان طولاني خازن دشارژ شده و مقدار جريان آن به صفر مي‌رسد. بنابراين:
<number>

## Slide 220
www.jozve.org
با استفاده از فرمول گفته شده مقدار جريان خازن بدست مي‌آيد:
<number>

## Slide 221: مثال از مدار RC
www.jozve.org
در مدار زير رابطة ولتاژ خازن را بدست آوريد با اين فرض كه مقدار اوليه ولتاژ خازن برابر صفر است. منظور از U(t) تابعي است كه براي زمانهاي قبل از صفر مقدار آن برابر با صفر و براي زمانهاي بعد از صفر مقدارآن برابر 1 مي‌باشد.
2F
1M
+
vu (t)

vs (t) = u(t)
<number>

## Slide 222: حل
www.jozve.org
ابتدا ثابت زماني مدار را بدست مي‌آوريم.
سپس مقادير اوليه و نهايي ولتاژ را محاسبه مي‌كنيم:
VC(0+)=VC(0-)=0
VC(∞)=1
<number>

## Slide 223: حل
www.jozve.org
با استفاده از رابطة‌ زير ولتاژ خازن را بدست مي‌آوريم.
e-t/RC*(مقدار نهايي-مقدار اوليه)+مقدار نهايي=پاسخ مدار
VC(t)=1-(0-1)e-t/2
VC(t)=1-e-t/2
<number>

## Slide 224: مثال از مدار RC
www.jozve.org
مدار زير همراه مقادير اوليه ولتاژهاي آن داده شده است. مطلوبست مقدار ولتاژ v(t).
<number>

## Slide 225: حل
www.jozve.org
خازنها با يكديگر سري هستند. بنابراين خازن معادل آن بصورت زير است:
مقدار ولتاژ اوليه مجموع دو خازن:
<number>

## Slide 226
www.jozve.org
مدار داراي چند مقاومت ميباشد و لازم است ابتدا معادل تونن آن را بدست آورد.
<number>

## Slide 227
www.jozve.org
مقدار مقاومت معادل نيز بصورت زير بدست مي‌آيد.
مقدار ثابت زماني را محاسبه مي‌كنيم
<number>

## Slide 228: حل
www.jozve.org
با استفاده از فرمول زير جواب بدست مي‌آيد.
e-t/RC*(مقدار نهايي-مقدار اوليه)+مقدار نهايي=پاسخ مدار
<number>

## Slide 229
www.jozve.org
مدارهاي مرتبه اول RL
<number>

## Slide 230: مدار هاي RL
www.jozve.org
مشابه مدارهاي RC هستند و داراي يك سلف و تعدادي مقاومت و منبع مي‌باشد. پاسخ مدار نيز جواب معادله ديفرانسيلي درجه اول است.
<number>

## Slide 231: پاسخ مدار RL
www.jozve.org
<number>

## Slide 232
www.jozve.org
<number>

## Slide 233: مدار RL
www.jozve.org
در مدار زير قبل از صفر جرياني از مدار عبور نمي‌كند. پس از بستن كليد رابطه جريان را بدست آوريد.
<number>

## Slide 234: حل
www.jozve.org
<number>

## Slide 235
www.jozve.org
منحني تغييرات پاسخ مدار مشابه مدار RC است و بصورت نمايي تغيير مي‌كند. بطور كلي در مدارهاي مرتبه اول پس از گذشت زماني معادل 3 برابر ثابت زماني پاسخ مدار تقريباً به مقدار نهايي خود مي‌رسد.
<number>

## Slide 236: تعيين شرايط اولية مدار RL
www.jozve.org
يكي از ويژگي‌هاي سلف اينست كه جريان آن بطور ناگهاني تغيير نمي‌كند.
در شكل زير يك مدار RL نشان داده شده است كه سوئيچ آن درست در زمان صفر بسته مي‌شود و جريان در مدار برقرار مي‌شود.
<number>

## Slide 237
www.jozve.org
وضعيت مدارRL قبل از بستن كليد، درست بعد از بستن كليد و نهايتاَ پس از گذشت زمان طولاني از بستن كليد ديده مي‌شود:
قبل از بستن
بلافاصله بعد از بستن
بعد از گذشت زمان طولاني
<number>

## Slide 238
www.jozve.org
نكته: سلف در ابتدا مقاومت زيادي در مقابل عبور جريان از خود نشان مي‌دهد ولي بعد از گذشت زمان جريان بيشتري از آن عبور مي‌كند. بعبارت ديگرسلف در زمان بي‌نهايت بعد از تغيير وضعيت كليد، اتصال كوتاه در نظر گرفته مي‌شود.
<number>

## Slide 239: روشهاي يافتن پاسخ مدار RL
www.jozve.org
مشابه آنچه كه براي مدار RC گفته شد به دو طريق مي‌توان پاسخ مدار را بدست آورد.
در روش اول با استفاده از حل معادله ديفرانسيل يا روش لاپلاس جواب بدست مي‌آيد.
در روش دوم از فرمول زير استفاده مي‌شود:
e-tR/L*(مقدار نهايي-مقدار اوليه)+مقدار نهايي=پاسخ مدار
<number>

## Slide 240: مثال از مدار RL
www.jozve.org
در مدار زير L1=10mH و L2=30mH و R1=2K و R2=6K و iL(0-)=100mA مي‌باشد. مطلوبست رابطه جريان سلف در زمانهاي بعد از بستن كليد.
<number>

## Slide 241: حل
www.jozve.org
سلفها با هم سري و مقاومتها موازي هستند. بنابراين:
<number>

## Slide 242
www.jozve.org
ثابت زماني مدار برابر با L/R مي‌باشد. بنابراين:
مي‌توان رابطة جريان سلف را بصورت زير نوشت:
<number>

## Slide 243
www.jozve.org
با استفاده از روابط تقسيم كننده جريان مي‌توان جريان مقاومتها را بدست آورد.
<number>

## Slide 244: مثال از مدارRL
www.jozve.org
در مدار زير كليد درست در لحظة صفر بسته مي‌شود. مطلوبست معادلة جريان مدار.
<number>

## Slide 245: حل
www.jozve.org
در لحظة قبل از صفر i(0-)=0 مي‌باشد و جرياني از سلف نمي‌گذرد.
در زمان بي‌نهايت بعد از بسته شدن كليد نيز سلف اتصال كوتاه فرض مي‌شود و بنابراين:
i(∞)=10/2=5A
<number>

## Slide 246
www.jozve.org
حال ثابت زماني مدار را بدست مي‌آوريم.
با داشتن ثابت زماني، مقدار اوليه و مقدارنهايي مي‌توان رابطة جريان را نوشت:
ثابت زماني=L/R=5/2=2.5
i(t)=5+(0-5) e-t/2.5=5(1-e-t/2.5)
e-tR/L*(مقدار نهايي-مقدار اوليه)+مقدار نهايي=پاسخ مدار
<number>

## Slide 247: مثال از مدار RL
www.jozve.org
در مدار زير مقدار جريان سلف را بعد از باز كردن كليد بدست آوريد.
<number>

## Slide 248: حل
www.jozve.org
در لحظات قبل از صفر كليد بسته است و جريان از هر دو مقاومت عبور مي‌كند. در اين حالت سلف مثل يك اتصال كوتاه عمل مي‌كند:
i(0-) =10/)2||2)=10A
<number>

## Slide 249
www.jozve.org
از آنجا كه جريان سلف تغيير ناگهاني ندارد، داريم:
i(0+)=i(0-)=10A
بعد از گذشت مدت زمان زيادي از تغيير وضعيت كليد، سلف دوباره مشابه اتصال كوتاه عمل مي‌كند:
i(∞)=10/2=5A
<number>

## Slide 250
www.jozve.org
پس از باز كردن كليد، مقاومتي كه توسط سلف ديده مي‌شود برابر با 2 اهم مي‌باشد. بنابراين ثابت زماني آن برابر است با:
ثابت زماني=L/R=5/2=2.5S
<number>

## Slide 251
www.jozve.org
با استفاده از رابطة زير معادلة‌ جريان سلف را بدست مي‌آوريم:
e-tR/L*(مقدار نهايي-مقدار اوليه)+مقدار نهايي=پاسخ مدار
i(t)=5+(10-5) e-t/2.5=5(1+e-t/2.5)
<number>

## Slide 252: مدارهاي مرتبه اول با دو كليد
www.jozve.org
در بعضي از مدارها بيش از يك كليد وجود دارد و دو تغيير وضعيت درمدار داريم. در اينگونه موارد بايد ابتدا معادله جريان يا ولتاژ را محاسبه كرد و در زمان تغيير وضعيت كليد دوم مقدار جريان يا ولتاژ سلف يا خازن بعنوان مقادير اوليه جديد استفاده مي‌شوند.
<number>

## Slide 253: مثال از مدارهاي مرتبه اول با دو كليد
www.jozve.org
در مدار زير كليد اول در زمان صفر باز مي‌شود و در زمان t=10 كليد دوم بسته مي‌شود. معادله جريان مقاومت 2 اهم سمت چپ را بدست آوريد.
<number>

## Slide 254
www.jozve.org
حل اين مسأله شامل دو قسمت است:
قسمت اول از زمان صفر تا 10 ثانيه است كه بايد شرايط اوليه و نهايي را بدست آورد.
قسمت دوم از زمان 10 ثانيه به بعد است كه دوباره بايد شرايط اوليه و نهايي را بدست آورد.
<number>

## Slide 255: قسمت اول از صفر تا 10 ثانيه
www.jozve.org
در زمان قبل از صفر كه كليدها تغيير وضعيت نداده‌اند خازن مشابه مدار باز عمل مي‌كند:
Vc(0-)=5 (2 || 2)=5V
<number>

## Slide 256
www.jozve.org
ولتاژ خازن تغيير ناگهاني ندارد و بنابراين:
VC(0+)=VC(0-)=5V
iR(0+)=5/2=2.5A
<number>

## Slide 257
www.jozve.org
در زمانهاي بعد از صفر و كمتر از 10 ثانيه خازن به حالت پايدار خود مي‌رسد‌ و دوباره مشابه مدار باز عمل مي‌كند:
iR(∞)=5A
VC(∞)=5*2=10V
<number>

## Slide 258
www.jozve.org
مقاومت ديده شده توسط خازن برابر با 2 اهم است و بنابراين ثابت زماني برابر است با:
 = RC = (2) (3F) = 6s
بنابراين معادله جريان مقاومت برابر است با:
iR(t)=5 + (2.5 – 5)e-t/
iR(t)=5 - 2.5 e-t/6
براي زمانهاي بين صفر تا 10 ثانيه
VC(t)=10 + (5-10) e-t/6
<number>

## Slide 259: قسمت دوم از 10 ثانيه به بعد
www.jozve.org
در t=10 كليدها تغيير وضعيت مي‌دهند. مقدار ولتاژ خازن در t=10 بعنوان شرط اوليه براي قسمت دوم استفاده مي‌شود. در قسمت اول، رابطة زير را براي ولتاژ خازن بدست آورديم:
VC(t)=10 + (5-10) e-t/6
VC(10-)=10 + (5-10) e-10/6=9.06V
VC(10+)= VC(10-)=9.06V
iR(10+)=9.1V/2 = 4.53V
<number>

## Slide 260
www.jozve.org
براي زمانهاي بعد از 10 ثانيه (زمان بي‌نهايت)، جريان را با توجه به شكل زير محاسبه مي‌كنيم:
iR()=2.5A
<number>

## Slide 261
www.jozve.org
ثابت زماني مدار نيز بصورت زير بدست مي‌آيد:
RTH = 2 || 2 = 1
 = RC = (1) (3F) = 3S
<number>

## Slide 262
www.jozve.org
بنابراين رابطة جريان مقاومت بصورت زير مي‌باشد:
iR(t)=2.5 + (4.53 – 2.5)e-(t-10)/3
<number>

## Slide 263
www.jozve.org
مدارهاي مرتبه دوم
<number>

## Slide 264: مدار مرتبه دوم چيست؟
www.jozve.org
مدارهايي كه داراي تعدادي مقاومت و منبع، يك خازن و يك سلف مي‌باشند. اين مدارها بر دو نوع هستند، مدار RLC سري و مدار RLC موازي.
سري
موازي
<number>

## Slide 265: مدار RLC موازي
www.jozve.org
<number>

## Slide 266: مدار RLC سري
www.jozve.org
<number>

## Slide 267: فرم كلي معادلات
www.jozve.org
سري
a 1
b Rth/L
c 1/(LC)
موازي
1
1/(RthC)
1/(LC)
<number>

## Slide 268: فرم كلي جواب
www.jozve.org
فرم كلي جواب مدارهاي مرتبه دوم بصورت زير است:
مقدار نهايي + پاسخ طبيعي=پاسخ مدار
كه مقدار نهايي در واقع پاسخ مدار است وقتي كه مدار به حالت پايدار خود رسيده باشد يا بعبارت ديگر با فرض مدارباز بودن خازنها و اتصال كوتاه بودن سلفها، پاسخ مدار محاسبه مي‌شود.
<number>

## Slide 269: پاسخ طبيعي
www.jozve.org
براي بدست آوردن پاسخ طبيعي معادلة‌ ديفرانسيلي را حل مي‌كنيم:
<number>

## Slide 270
www.jozve.org
با حل معادلة‌ درجه دوم، ريشه‌هاي معادله بدست مي‌آيد:
بسته به مقادير ريشه‌ها سه حالت ممكن است اتفاق افتد كه فوق ميرا، ميراي بحراني و زير ميرا ناميده مي‌شوند.
<number>

## Slide 271: حالت فوق ميرا
www.jozve.org
اگر b2 > 4ac باشد مقادير p1 و p2 حقيقي هستند و جواب معادلة ديفرانسيلي (پاسخ گذرا) بصورت زيراست:
كه مقادير p1 و p2 معلوم هستند ولي مقاديرA1 و A2 بايد معلوم شوند.
<number>

## Slide 272: حالت ميراي بحراني
www.jozve.org
اين حالت زماني اتفاق مي‌افتد كه b2 = 4ac باشد. با توجه به آنچه از معادلات ديفرانسيل مي‌دانيم فرم جواب بصورت زير است:
كه مشابه حالت قبل مقادير p1 و p2 معلوم هستند ولي مقادير A1 و A2 بايد معلوم شوند.
<number>

## Slide 273: حالت زير ميرا
www.jozve.org
اين حالت زماني اتفاق مي‌افتد كه b2 < 4ac باشد. با توجه به آنچه از معادلات ديفرانسيل مي‌دانيم فرم جواب بصورت زير است:
كه مشابه حالت قبل مقادير p1 و p2 معلوم هستند ولي مقاديرC و  بايد معلوم شوند.
<number>

## Slide 274
www.jozve.org
<number>

## Slide 275: مثال از RLC سري
www.jozve.org
در يك مدار RLC سري مقدار C=0.25uF و L=1H مي‌باشند. براي مقادير مختلف مقاومت RT=8.5kΩ و 4k و 8k مشخص كنيد كه مدار زيرميرا، فوق ميرا يا ميراي بحراني است.
<number>

## Slide 276: حل
www.jozve.org
تعريف: معادله زير كه از حل آن مقادير فركانسهاي طبيعي بدست مي‌آيد را معادله مشخصه مي‌نامند:
براي مشخص كردن اينكه مدار در كدام يك از حالات زيرميرا، فوق ميرا يا ميراي بحراني است، بايد معادله مشخصه را نوشته و حل كرد.
<number>

## Slide 277: RT=8.5KΩ
www.jozve.org
در حالت سري a=1 و b=R/L و c=1/LC ميباشند. بنابراين:
<number>

## Slide 278
www.jozve.org
با توجه به اينكه مقدار b2-4ac=56.25*106 بزرگتر از صفر مي‌باشد، معادله دو جواب حقيقي دارد و مدار در حالت فوق ميرا قرار دارد.
p1=-8000
p2=-500
<number>

## Slide 279: RT=4KΩ
www.jozve.org
دوباره معادله مشخصه تشكيل مي‌شود و ريشه‌ها را بدست مي‌آوريم:
a=1 و b=R/L و c=1/LC
a=1 و b=4000 و c=4*106
b2-4ac=16*106-16*106=0
بنابراين مدار در حالت ميراي بحراني قرار دارد. و هر دو ريشه معادله برابر هم و -2000 هستند.
<number>

## Slide 280: RT=1KΩ
www.jozve.org
معادله مشخصه تشكيل مي‌شود و ريشه‌ها را بدست مي‌آوريم:
a=1 و b=R/L و c=1/LC
a=1, b=1000, c=4*106
b2-4ac=106-16*106=-15*106
<number>

## Slide 281
www.jozve.org
در اين حالت مدار داراي دو ريشة موهومي است و بنابراين در حالت زير ميرا قرار دارد:
مدار با فركانس 1936 نوسان ميكند:
<number>

## Slide 282: مثال از مدار RLC موازي
www.jozve.org
در مدار RLC زير ابتدا مقادير اوليه ولتاژ خازن و جريان سلف را بدست آوريد. سپس رابطة ولتاژ خازن را براي زمانهاي بعد از بسته شدن كليد بدست آوريد.
<number>

## Slide 283: حل
www.jozve.org
در زمانهاي قبل از صفر كه كليد تغيير وضعيت ندارد، سلف مانند اتصال كوتاه و خازن مدار باز درنظر گرفته مي‌شود. بنابراين جريان سلف برابر است با:
iL(0-) =9/(250+50)=30mA
VC(0-)=0
<number>

## Slide 284
www.jozve.org
حال با استفاده از روابط گفته شده براي مدارهاي RLC پاسخ مدار را بدست مي‌آوريم. براي RLC موازي a=1 و b=1/RC و c=1/LC مي‌باشند.
a=1
b=1/(50*4*10-6)=5000
c=1 /(4*10-6)=25*104
توجه به اين نكته لازم است كه بعد از بسته شدن كليد تنها مقاومت 50 اهم در مدار RLC وجود دارد.
<number>

## Slide 285
www.jozve.org
حال معادله مشخصه را نوشته و حل مي‌كنيم:
<number>

## Slide 286
www.jozve.org
بنابراين مدار در حالت فوق ميرا قرار دارد و پاسخ آن بشكل زير است:
براي يافتن مقادير مجهول از شرايط اوليه استفاده مي‌كنيم:
<number>

## Slide 287
www.jozve.org
خازن و سلف با هم موازي هستند بنابراين مي‌توان از ولتاژ اوليه خازن بعنوان يكي از شروط اوليه استفاده كرد:
<number>

## Slide 288
www.jozve.org
دو رابطة بدست آمده تشكل يك دستگاه دو معادله دو مجهول مي‌دهند:
با حل دستگاه مقادير مجهولات بدست مي‌آيد و داريم:
<number>

## Slide 289
www.jozve.org
از آنجا كه خازن و سلف با هم موازي هستند مي‌توان نوشت:
حال مي‌توان جريان عبوري از سوئيچ را براي زمانهاي بعد از صفر بدست آورد.
<number>

## Slide 290: پاسخ پله مدار RLC
www.jozve.org
همانگونه كه قبلاً گفته شد پاسخ كامل مدار RLC شامل دو قسمت است:
مقدار نهايي + پاسخ طبيعي=پاسخ مدار
در حالتي كه منبعي در مدار وجود دارد وبه آن انرژي مي‌دهد، بايد مقدار نهايي هم محاسبه شود و در هنگام يافتن ضرايب مجهول پاسخ مدار، از آنها استفاده شود.
<number>

## Slide 291: مثال از پاسخ پله مدار RLC
www.jozve.org
در مدار زير شرايط اوليه صفر است. ولتاژ خازن را براي زمانهاي بعد از صفر بدست آوريد.
<number>

## Slide 292: حل
www.jozve.org
مدار RLC سري است و بنابراين داريم:
از حل معادله فوق پاسخ طبيعي مدار بدست مي‌آيد:
با توجه به وجود منبع ولتاژ در مدار بايد پاسخ نهايي را نيز به رابطه فوق اضافه كنيم:
<number>

## Slide 293
www.jozve.org
حال ‌با استفاده از شرايط اوليه مقادير مجهولات را در ربطة فوق بدست مي‌آوريم:
<number>

## Slide 294
www.jozve.org
از حل دستگاه فوق مقادير k1 و k2 بصورت زير بدست مي‌آيند:
K1=-10 , K2=-2.58
<number>

## Slide 295
www.jozve.org
نحوة تغييرات ولتاژ خازن بصورت زير است:
<number>

## Slide 296
www.jozve.org
خلاصه‌اي از روش حل مدارهاي RLC
<number>

## Slide 297
www.jozve.org
با توجه به سري يا موازي بودن مدار RLC چندجمله‌اي مشخصه را تشكيل دهيد.
با استفاده از روشهاي حل معادلات ديفرانسيل يا روش لاپلاس، جواب معادله مشخصه را بدست آوريد.
مقدارنهايي پاسخ را با فرض مدار باز بودن خازن و اتصال كوتاه بودن سلف بدست آورده به معادله اضافه كنيد.
با استفاده از شرايط اوليه، مجهولات موجود در پاسخ را بدست آوريد.
<number>

## Slide 298
<number>
در صورتی که مایل به ارائه مقالات ، کتاب ، و اسلایدهای خود در سایت جزوه می‌باشید با ما تماس بگیرید.
www.jozve.org
info@jozve.org