## Slide 1: ماشین ابزار: ماشینی که بوسیله نیروی برقی که از الکتروموتور میگیرد و این نیرو با استفاده از (تسمه و چرخ تسمه – چرخ دنده) به محور اصلی کار یا ابزار برشی منتقل میگردد. و به آن حرکت دورنی و یا خطی میدهد. برای ایجاد شکل و فرم مورد نظر: 1- رنده های روتراشی. 2- رنده های فرم تراشی. 3- سنگ سمباده. 4- ابزارآلاتی که برای تغییر فرم استفاده میشود.
برق - الکتروموتور
تسمه – چرخ دنده
محور اصلی – ابزار برش
حرکت خطی - دورانی
براده برداری

## Slide 2: طبقه بندی ماشینهای ابزار: 1- ماشینهای ابزاری که تولید براده میکنند. برای قطعاتی که قبلاً یک فرآیند بر روی آنها انجام شده باشد. (ریخته گری – کوره کاری) 2- ماشینهایی که بدون براده کار میکنند. همانطور که از نام این ماشینها مشخص است، بدون براده میباشد. (قیچی کردن – متالورژی پودر) 3- ماشینهای جدید با براده و یا بدون براده. (EDM – ECM – LM - EBM)

## Slide 3: نکات ایمنی در کارگاه: 1- تمام ماشینهای ابزار و الکتریکی قابل حمل (Portable) باید رعایت شود. 2- فراگیری تمامی دستورالعملهای کار با ماشینهای ابزار (سنگ – فرز و ...) 3- استفاده از حفاظ برای ابزارهایی که حرکت دورانی دارند. 4- عدم استفاده از ابزارهای غیر ایمن و استاندارد (سوهان بدون دسته – چکش نامناسب – آچارهایی که لبه آنها پریده شده). 5- استفاده از لباس، عینک، کفش و دستکش ایمنی – (ماسک). 6- استفاده از برس مناسب جهت تمیزکاری ماشینهای ابزار. 7- استفاده نکردن از لباسهای گشاد و حلقه و جواهرات. 8- ترک نکردن ماشین در حال حرکت. 9- برداشتن آچار سه نظام از روی سه نظام ماشین. 10- خاموش کردن ماشین قبل از تمیزکاری. 11- مواردی را که نمیدانیم سوال کنیم.

## Slide 4: کنفراس عمومی اوزان و مقیاس (1960 م): یکاهای اصلی در سیستم SI: 1-طول (Length) متر 2-جرم (Mass) کیلوگرم 3-زمان (Time) ثانیه 4- دما (Temperature) کلوین 5- جریان الکتریکی(Electrical Current) آمپر ابتدایی ترین وسیله ابزار: گـــــــــوه زوایای گوه – آزاد - براده

## Slide 5: فرآیند تراشکاری
زاویه براده
زاویه آزاد
زاویه گوه

## Slide 6: بررسي زواياي مختلف نوك ابزار:
α + β + γ = 90
α + β = δ زاویه برش
If δ <90 زاویه براده مثبت است.
If δ >90 زاویه براده منفی است.

## Slide 7: دیاگرام حجم تولیدی فرآیندهای مختلف و دمای مربوط به هر کدام

## Slide 8: فرآيندهاي ساخت: 1- فرآيندهاي فرم دهي يا فرم دهي اوليه. فرآيندي كه شكل اصلي قطعه كار از يك فلز مذاب و يا ذرات جامد پلاستيكي شكل ميگيرد. پيوستگي در اين فرآيند حين فرآيند بوجود مي آيد. ريخته گري – تزريق پلاستيك 2- فرآيندهاي تغيير شكل. فرآيندي كه شكل اصلي يك قطعه بدون كاهش جرم در آن به صورت ديگري تبديل ميشود. كشش عميق – پانچ كاري 3- فرآيندي كه در آن قطعه با براده برداري به شكل مورد نظر در مي آيد. تراشكاري - فرزكاري 4- فرآيندهاي اتصال دهي. فرآيندهايي كه در آن يك قطعه به صورت مجزاء (زيرمجموعه) به يك قطعه بزرگتر جهت مونتاژ متصل ميگردد. جوشكاري 5- فرآيندهاي تغيير خواص مواد. فرآيندهايي كه در آن با ايجاد تغيير خواص در قطعه به خواص مطلوب ميرسيم. عمليات حرارتي

## Slide 9: فرآيند ريخته گري ماسه اي:(فرم دهی)

## Slide 10: فرآيند متالورژي پودر:(فرم دهی)

## Slide 11: فرآيند متالورژي پودر:(فرم دهی)

## Slide 12: فرآيندی کشش عمیق، خمکاری، آهنگری:(تغيير شكل)

## Slide 13
فرآيندی تراشکاری، فرزکاری و ...:(براده برداری)

## Slide 14: قسمتهای مختلف یک ماشین ابزار:

## Slide 15
قوطی دستگاه (Carriage):

## Slide 16
کشوی لغزنده عرضی (Cross Slide):

## Slide 17: پیش دستگاه (Apron):

## Slide 18: علامت و مشخصه یک ماشین ابزار: 1- بزرگترین طولی که بین پیش دستگاه و پس دستگاه قرار می گیرد (Maximum Distance Between Center). 2- بزرگترین قطری که در نظام نصب می شود (Swing).

## Slide 19: ماشین های سری تراش (Turret Machine):

## Slide 20: ماشین های نوع میله ای یا سنبه ای (Ram Type):

## Slide 21
نمونه ای از کلگی ماشین تراش در حین انجام عملیات:

## Slide 22: ماشین های نوع زینی (Saddle Type):

## Slide 23: ماشین های سری تراش عمودی (Twin-Spindle Vertical Turret Machine):

## Slide 24: ماشین های تراش سوئیسی (Brown & Sharp): 1- یک ماشین سری تراش کوچک. 2- دقت خوب. 3- تمام حرکت ابزارگیرها توسط بادامک انجام می شود.
ماشین های پیچ تراش سوئیسی
(Swiss-Type Screw Machine )

## Slide 25: سه نظام و چهار نظام (Chuck): 1- نگه داشتن قطعه کار.
1- سه فک – خود مرکز کننده.
2- برای قطعات گرد و شش وجهی.
با توجه به اینکه هر کدام از فک ها به عنوان یک نظام عمل کرده و بنابراین برای نگه داشتن انواعی از قطعات بکار برده می شود.

## Slide 26: دو نظام یا سه نظام وسط (Steady & Follow Rest):

## Slide 27: فرآيند براده برداری: 1- مکانیکی. بوسیله ابزاری که استحکام بیشتری نسبت به قطعه دارد. 2- حرارتی. انرژی حرارتی توسط یک منبع حرارتی تولید شده و باعث براده برداری میشود. 3- الکتروشیمیایی. واکنش شیمیایی بین اتم های ماده باعث تخریب پیوند اتمی بین مولکولها شده و عمل براده برداری صورت میگیرد. 4- شیمیایی. واکنش شیمیایی باعث تخریب پیوند اتمی شده و باعث براده برداری میشود.

## Slide 28: فرآيندهاي مکانیکی:

## Slide 29: فرآيندهاي مکانیکی:

## Slide 30: فرآيندهاي مکانیکی:

## Slide 31: فرآيندهاي مکانیکی:

## Slide 32
وظایف قسمتهای مهم یک ماشین تراش:
مرغک (پس دستگاه):
1- به عنوان یک نگهدارنده برای قطعات بلند.
2- جهت مته کاری.
3- برقو کاری.
قسمت الکتروموتور، گیربگس(پیش دستگاه):
1- تامین نیروی محرکه لازم جهت بکار افتادن دستگاه.
2- تامین دورهای مختلف جهت دوران اسپیندل (محور دستگاه).
3- تامین پیشروی ساپورتها.
4- ؟؟؟؟؟؟؟؟
سه نظام و اسپیندل:
1- جهت نگه داشتن قطعه کار.
2- انتقال حرکت گردشی گیربکس به قطعه کار.

## Slide 33
سرعت برشی در ماشین تراش(Cutting Speed Formulas):
که V سرعت برشی بر حسب فوت بر دقیقه در سیستم آمریکایی میباشد.
در سیستم متریک، V بر حسب متر بر دقیقه میباشد.
D قطر قطعه کار میباشد.
در سایر فرآیندهای دیگر براده برداری (مته کاری، برقو کاری، فرزکاری و ...)، D قطر ابزار برشی میباشد.
مثال: سرعت برشی برای یک قطعه در حال تراشکاری که دارای قطر 10میلیمترو سرعت دورانی 575 دور در دقیقه میباشد را محاسبه کنید.
V=575*10*3.14/1000=18

## Slide 34: عمق برش در تراشکاری:

## Slide 35: ماشینهای اره عمودی(Sawing Machine):

## Slide 36
ماشینهای اره افقی :

## Slide 37: ماشینهای مته (Drilling Machine):

## Slide 38: ماشین مته رادیال (Radial Drilling Machine ):

## Slide 39: داخل تراشی (Boring):

## Slide 40: مته کاری و داخل تراشی با استفاده از ماشین تراش: