## Slide 1
www.jozve.org جزوه
Notes: <number>

## Slide 2: ماشین های میکرو میلینگ
Micromilling Mashines

## Slide 3: رئوس مطالب
مقدمه
معرفی میکرو میلینگ
ابزار میکرو میلینگ
کاربردهای میکرو میلینگ
ماشین ابزارهای مینیاتوری شده
جمع بندی
نمایش فیلم

## Slide 4: مقدمه
امروزه میل به فشرده سازی و کاهش حجم در بسیاری از عرصه های زندگی شایع شده است، از جمله (الکترونیک:تلفن همراه,سنسور ها،موتور اتومبیل، پزشکی:داروها، صنایع شیمیایی و ساعت سازی).
Notes: <number>

## Slide 5: معرفی میکرو میلینگ
در تولید قطعات بسیار ریز، کلیه ابزارها و فرآیندهایی که مورد استفاده قرار میگیرند به عنوان " فرآیندهای دقت بالا" دسته بندی می شوند، که شامل میکرو میلینگ و فرآیندهایی بر پایه ماشین کاری سیلیکونی( که به طور معمول در صنایع الکترونیک وجود دارد) و نیازمند یک محیط با اتمسفر کنترل شده هستند.

## Slide 6: میکرو میلینگ
در اکثر اوقات بر پایه فرآیندهای ماشینکاری مرسوم هستند، اما در آنها هندسه شعاع ابزار نیازمند دقتی زیر میکرون است. از طرف دیگر، در مقایسه با ظرفیت بالا کیفیت و دقت فرآیندهای ماشینکاری میکرو محدود به هندسه 2.5 بعدی و محدود به تعداد معدودی از مواد می شنوند و به حجم بالایی از تولید نیازمند هستند تا مقرون به صرفه باشند.
بنابراین، عادی ترین مفهوم و منظور از ماشین های میکرو میلینگ اشاره به فرزکاری با دقت بسیار بالا دارد، که با دقت های زیر میکرون است، که این دقت زیر یک میکرون و یا کمتراز آن است،
Ultraprecision

## Slide 7: معرفی میکرو میلینگ
ماشین های میکرو میلینگ اکثر یا همه ی امکانات زیر را دارا هستند:
حرکت خطی در محور های اصلی با دقت بسیار بالا
طراحی حرارتی بسیار عالی به علاوه مقداری اعتدال برای جبران کردن یا از بین بردن منبع حرارت
اسپیندل با سرعت حرکت بسیار بالا (40.000 rpm و یا بالاتر)
بستر یا ستون مستحکم(وزنی بیش از 1300 کیلو گرم)
یک سیستم تعیین (بازخورد)مکانی با دقت بالا
یک واحد CNC که قابلیت پردازش و نمایش واحدهای نانومتر یک را داشته باشد.
امکانات اضافی برای بازرسی غیر تماسی ابزار برش و یا یک سیستم اندازه گیری و یک سیستم تقویت کننده برای مشاهده.

## Slide 8: فرآیندهای میکرو میلینگ
تمایل کنونی که رو به تولید محصولات مینیاتوری وکوچک می باشد، در حال افزایش است، به ویژه در میکرو تکنولوژی، از جمله میکرو میلینگ. اگرچه این تکنیک بسیار شبیه فرزکاری مرسوم است، اما کاهش بسیار محسوس در قطر(مقیاس 40/1) بدین معناست که پدیده برش و مکانیزم آن با سختی خاصی در مقایسه با فرزکاری معمول مواجه است. ابن کاهش مقادیر را می توان در بعضی پارامترهای میکرو میلینگ مشاهده کرد: میزان بار به ازای هر دندانه که کمتر از یک میکرو متر است، عمق برش که بین 2-15 μm بوده و سرعت چرخشی اسپیندل که بالای 50.000 دور در دقیقه است و نهایتا ابزار که ضخامتی کمتر از 0.3 میلیمتر دارد. ماشین فرز نیز باید به طور اختصاصی برای این نوع کار طراحی و ساخته شود تا دقت بالا مورد نیاز را فراهم آورد و بتواند دقت 0.1 μm در موقت دهی را به ما بدهد.

## Slide 9: محاسن میکرو میلینگ
دو حسن اصلی میکرو میلینگ در مقایسه با دیگر روش های ظریف(میکرو تکنولوژی) وجود دارد. یکی اینکه بسیار شبیه فرزکاری مرسوم است که باعث می شود کاربر بتواند از عهده مسئولیت موقعیت دهی و عمق دهی مورد نیاز راحت تر بر بیاید و دوما این که اپرا تور می تواند اشکال سه بعدی پیچیده را ماشین کاری کند(انواع قالبها، الکترودها و ...) و همچنین مواد مختلف

## Slide 10: قسمت های مختلف یک دستگاه میکرو میل
کلیه قسمت ها مانند یک دستگاه فرز معمولی است با این تفاوت که بسته به نوع آن می تواند دارای اسپسندل هیدرولیکی یا مگنتیکی باشد و سیستم اندازه گیری جهت برای کنترل موقعیت ابزار و ...

## Slide 11: نماهای مختلف یک ماشین میکرو میلینگ معمولی

## Slide 12: ابزار میکرو میلینگ
دو نوع ماده متفاوت عموما برای ابزار سازی استفاده می شود، الماس و کاربید تنگستن. ابزارهای الماسه ای وجود دارند که تیزی لبه برنده ای تقریبا در حد اتم دارند که مانع به وجود آمدن اثر حاصل از شعاع ابزار می شوند، اما محدود به کار با مواد غیر آهنی می شوند و در نتیجه برای تولید قالب های بسیار ریز فولاد ابزار مناسب نیستند.
مزیت ابزار کاربید تنگستن که دارای حالت کروی و صاف است این است که روکش های متفاوتی دارد:TiAl, TiAlN, DLC و ... . در هر زمینه، محدودیت هایی وجود دارد
Diamond like carbon

## Slide 13
برای تولید قطعات بزرگ با دقت میکرونی و کیفیت اپتیکی, برای این هدف معمولا ابزار الماسه استفاده می شود ویا برای تولید قطعات بسیار ریز و متوسط: برای این هدف از ابزارهای کاربیدی به طور معمول استفاده می شود.

## Slide 14: مثالی از ابعاد ابزار

## Slide 15: ایجاد پیلیسه در میکرو میلینگ
مشکل اصلی ابزار در واقع اندازه بحرانی آن است و فرسایش، انحراف از دقت و محدودیت ذاتی در فرآیند برش، که منجر به ایجاد پیلیسه در محصول شده که از بین بردنش بسیار سخت است.به خوبی ملموس است که لرزش یکی دیگر از دشمنان ابزارهای برشی کوچک است. جلوگیری از لرزشی که بین از دستگاه است که به ماشین منتقل می شود یک استراتژی نیازمند است و از میان بردن لرزشی مه در دستگاه تولید می شود استراتژی دیگر.

## Slide 16: فرسایش ابزار میکرو میلینگ
فرسایش ابزار میکرو میلینگ هنگام ماشینکاری فولاد ابزار بسیار بالاست و بدین دلیل است که استفاده از دو چند مته حین عملیات عادی است، یکی از این مته ها برای خشن کاری و دیگری برای پرداخت.
تعویض ابزار یک عملیات پر اهمیت است زیرا انحراف ابزار، ارتفاع ابزار و انحراف فشنگی باید همگی اصلاح شوند، بنابراین باید دقت شود که انتهای مخروطی کولت، ابزار و مهره ا به دقت تمیز گردد. فرسایش ابزار شکل لبه پروفیل را تغییر می ده و طبعا بر دقت و زبری قطعات تاثیر می گذارد ، نیروی برشی و لرزش افزایش می یابد و زائده و پیلیسه ایجاد به وجود می آید. همین آخرین اثر بسیار مخرب و زیان آور است، زیرا فرآیندهای بعدی برای برداشتن زائده ها همیشه در میکرو میلینگ امکان پذیر نیست.

## Slide 17: فرسایش ابزار
شکل 4-11سیر تکاملی فرسایش ابزار را طی ماشین کاری فولاد ابزار AISI H13 با سختی 54 HRC نشان می دهد. فرآیند شیار زنی با ابزار دولب تنگستن کاربید با قطر φ0.3 mm است که با TiAlN روکش داده شده است. افول و تنزل ابزار بعد از برداشتن حجم 0.2 mm3 از نقطه a –b نشان داده شده است و بعد از آن برداشتن حجم اضافی 1 mm3 . شرایط برش برابر بوده با سرعت برشی 60.000rpm و عمق برش 10μm و میزان پیشروی به ازای هر دندانه 0.4 μm

## Slide 18: کاربردهای میکرو میلینگ
کاربردهای میکرو میلینگ گوناگون است و به تدریج با وارد شدن در صنعت فروش، سبب چندین برابر شدن تلاش های اختصاص یافته به مطالعه در همه زمینه های: تئوری، عملی، فروش، وسایل و... می شود. علاوه بر این توانایی برجسته ماشین کاری اشکال پیچیده 3 بعدی با مواد مختلف ما را قادر می سازد جزئیات نهایی مناسبی برای مادگی قالب های پلاستیک اشیاء بسیار ریز توسط میکرو میلینگ ایجاد کنیم. قطعه کارهایی که جزئیات پیچیده ای مثل آرایش منظمی از سوراخ ها ( به ریزی 0.01 mm) دارند و باید کیفیت آینه ای شکل در سطح محصول وجود داشته باشد انحصارا با میکرو میلینگ تولید می شود.

## Slide 19: نمایش دقت در قالب ها

## Slide 20: موارد مورد توجه درمورد میکرو میلینگ

## Slide 21
به هر حال، چون میکرو میلینگ مرزهای جدیدی را ترسیم میکند, هیچ بدنه و دانش قابل قبول جامع در مورد تنظیم پارامترهای ماشینکاری با چنین ابزار کوچکی وجود ندارد. استفاده کنندگان به طور گسترده ای مجبور هستند به روش " آزمون و خطا " جلو بروند و این را می دانند که راه حل باید توسط یک توزیع کننده شناخته شده ابزار برش تبیین گردد و باید سه وجه تمایز اصلی برخاسته از کاهش موثر در سایز ابزار را در نظر داشت:
این فرآیند هزینه تمام شده بالایی دارد به علت گرانی دستگاه و ابزار آلات از این رو در تیراژ بالا سوده است. اغلب سفارشدهندگان این محصولات شرکت های بزرگ صنعتی هستند که دارای میزان سفارش فوق العاده زیادی هستند.

## Slide 22: ماشین ابزارهای مینیاتوری شده
در ادبیات می توانیم عباراتی وجود دارند که می توانند موجب اشتباه ما بشوند: ماشین هایی با دقت بالا، ماشین های بسیار ریز، ماشین های مینیاتوری و ماشین های رومیزی در میان آنها ست. تا به حال و در این بخش ما تمرکز خود را روی ماشین هایی با دقت با می گذاریم، اندازه ماشین با دقت در حد میکرون که می تواند استفاده شود.
از طرف دیگر فروش گسترده ای از ماشین های فرز رومیزی وجود دارد که اندازه کلی آنها شبیه ماشین ابزارهای مینیاتوری است که در قبل ذکر شده است. اما این وسایل برای ماشین کاری متوسط که دارای دقت پایین ( حدود 0.1 mmبه عنوان واحد استاندارد) هستند. این ماشین ها برای چاپ روی مدارها و جواهر سازی و ... کاربرد دارند.

## Slide 23: جمع بندی
میکرو میلینگ جزء فرآیند های دقت بالا و زیر گروه میکروتکنولوژی است.
ماشین های میکرو میلینگ معمولی بسیار شبیه به فرزهای مرسوم هستند از اینرو کارکردن با آنها راحت تر است
با توجه به نوع ماده مورد ماشین کاری باید یکی از دو نوع ابزار کاربیدی یا الماسه را برگزید.
این فرآیند گران است و در تیراژ بالا سوده است.
فرسایش در ابزار این فرآیند بسیار بالاست.

## Slide 24: جمع بندی
6- بیشترین کاربرد را در مادگی قالب های پلاستیک با جزئیات ریز دارد.
7- به علت تازه بودن هنوز مرجع مدونی برای بیان ارتباط میان پارامترهای آن وجود ندارد . اطلاعات موجود به روش سعی و خطا به دست آمده است.